|  | ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПОВЕРХНОСТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛНАХ (ПАВ) |
| --- | --- |

ПОЛОСОВОЙ  ФИЛЬТР  на  ПАВ  ФП-58 300B114,4  МГц

НАЗНАЧЕНИЕ:

- селекция сигналов в тракте промежуточных частот приемников  систем связи.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- пульсации ГВЗ менее 7 нс;

- избирательность более 45-50 дБ в широком диапазоне частот;

- широкий интервал рабочих температур от - 55 ОC до + 85 ОС;

- планарные керамические корпуса SMD 7,0x5,0x1,7мм для монтажа

на поверхность.

### 1. Основные электрические параметры фильтра  ФП-58 при 25 ОС

| Параметр | Ед. | Обозн. | Спецификация | Тип. ФП-58 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мин. | Макс. |  |
| Средняя частота фильтра | МГц | F0 | 298,0 | 302,0 | 300 |
| Вносимые потери в полосе пропускания | дБ | IL | - | 32,0 | 31,5 |
| Полоса пропускания по уровню –3 дБ | МГц | BW3 | 113 | - | 114,4 |
| Неравномерность АЧХ в полосе частот от 245 МГц до 355 МГц | дБ | AR | - | 1,5 | 1,2 |
| Неравномерность ГВЗ в полосе частот от 245 МГц до 355 МГц | нс | GDV | - | 10 | 7 |
| Полоса пропускания по уровню –40 дБ | МГц | BW40 | - | 160,0 | 151,2 |
| Относительное затухание в диапазоне частот: от 50 МГц до 223 МГц от 377 МГц до 500 МГц | дБ | UR | 40 40 | - - | 43 43 |
| Сопротивления нагрузки и генератора | Ом | RL/RS | 45 | 55 | 50 |
| Температурный коэффициент частоты | ТКЧ | ppm/ oC | - | - | -90 |
| Рабочая температура | oC | Т | –50оС | +55оС | от –50оС до +55оС |

2. Рекомендуемая схема включения фильтра ФП-58 (300B114,4 v2) в корпусе

SMD 7,0x5,0x1,7мм, IRK12F2-6052АА-C, NTK Technical Ceramic, Япония

RS  =  RL  =  50  Ом;

L1 = 35 нГн;

L2 = 30 нГн;

L3 = 35 нГн.

1. Вход: (4); выход: (10).

2. Знак (() располагается на крышке напротив "ключевой" контактной площадки (9).

3. Конкретные номиналы элементов согласующих цепей зависят от паразитных емкостей и индуктивностей в печатной плате измерительного устройства МНИИРС или аппаратуры Заказчика. Дискретные значения номиналов элементов цепей подбираются при регулировке фильтра в аппаратуре Заказчика.

4. Вносимые потери фильтра зависят от добротности катушек индуктивности согласующих цепей, которая должна быть не хуже Q=40-60.

Для справок:	при Q=60 дополнительные потери IL=0,5 дБ;

при Q=40 дополнительные потери IL=0,8 дБ.

5. Гарантированное затухание в широком интервале частот определяется не только избирательностью фильтра на ПАВ, но и электромагнитной наводкой со входа на выход в печатной плате потребителя. Поэтому топология печатной платы должна обеспечивать уровень электромагнитной наводки не хуже -(70-80) дБ.

3. Измеренные  частотные характеристики фильтра ФП-58 (300B114,4 v2)

|S21|, dB

а

GDT, nsec

б

|S21|, dB

в

|S21|, dB

г

Imp, dB

д

Измеренные  частотные  характеристики фильтра  ФП-58 (300B114,4 v2):

а - |S21| в полосе пропускания (F0=300 МГц; BW3=114,4 МГц; IL=31,5 дБ;

AR=1,2 дБ в полосе частот F0(55 МГц);

б - ГВЗ в полосе пропускания (GDV=7 нсек в полосе F0(55 МГц);

в - |S21| в полосе частот 200-400 МГц (BW40=151,2 МГц);

г - |S21| в полосе частот 10-810 МГц (UR=43 дБ в полосе от 10 МГц до 223 МГц

и от 377 МГц до 810 МГц);

д - импульсная характеристика (TTS= - 45 дБ).

## Режим:	50/50 Ом  с цепями согласования L1+L2L3.

Корпус:	SMD 7,0x5,0x1,7мм.

Обозначения:

AR	-	пульсации амплитуды;

BW3	-	полоса пропускания по уровню - 3 дБ;

BW40	-	полоса пропускания по уровню - 40 дБ;

F0 	-	средняя частота;

GDV	-	пульсации ГВЗ;

IL	-	вносимые потери;

TTS	-	относительный уровень сигнала тройного прохождения;

UR	-	гарантированное затухание в полосе заграждения.

300В114,4v2Ad

13-04-07