|  | ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПОВЕРХНОСТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛНАХ (ПАВ) |
| --- | --- |

ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПАВ ФП-071 950B150 МГц

1. Рекомендуемая схема включения фильтра ФП-071 950B150 МГц

в корпусе SMD 3,8x3,8x1,6 мм IRK08F2-6260X, NTK, Япония

RS  =  RL  =  50  Ом

L1 = 5,6 нГн, C1 = 8 пФ; L2 = 5,6 нГн, C2 = 18 пФ.

1. Вход: (B); выход: (F).

2. Особенности монтажа

Конкретные номиналы L элементов согласующих цепей зависят от паразитных емкостей и индуктивностей в печатной плате измерительного устройства поставщика или плате аппаратуры Заказчика. Дискретные значения номиналов элементов цепей подбираются при регулировке фильтра в аппаратуре Заказчика.

3. Гарантированное затухание в широком интервале частот определяется не только избирательностью фильтра на ПАВ, но и электромагнитной наводкой со входа на выход в печатной плате потребителя. Поэтому топология печатной платы должна обеспечивать уровень электромагнитной наводки не хуже -(60-70) дБ.

2. Измеренные  частотные  характеристики фильтра ФП-071 950B150 МГц

|S21|, dB

а

GDT, nsec

б

|S21|, dB

в

|S21|, dB

г

Измеренные частотные характеристики фильтра ФП-071 950B150 МГц:

а - |S21| АЧХ в полосе пропускания (F0 = 950 МГц; BW1 = 153,5 MГц; BW3 = 161,5 МГц;  IL=16,7 дБ; AR = 0,5 дБ в полосе частот F0  ( 60 MГц );

б – ГВЗ в полосе пропускания (GDV = 8 нс в полосе частот F0  ( 60 MГц);

б – |S21| в полосе частот 650 – 1250 МГц  (BW40 = 180 МГц; UR=40 дБ);

в – |S21| в полосе частот 300 – 2000 МГц.

Режим:	50/50 Ом с согласующими цепями L1С1+L2С2.

Корпус:	SMD 3,8x3,8x1,6 мм.

Температурный коэффициент частоты ТКЧ = -76 ppm/0C .

3. Измеренные  частотные  характеристики фильтра ФП-071 950B150 МГц без согласования с трактом 50/50 Ом на печатной плате с экраном между входом и выходом

|S21|, dB

а

GDT, ncs

б

|S21|, dB

в

|S21|, dB

г

Измеренные частотные характеристики фильтра ФП-071 950B150 МГц:

а - |S21| АЧХ в полосе пропускания (F0 = 950 МГц; BW1 = 154,5 MГц; BW3 = 160,0 МГц;  IL=17,8 дБ; AR = 0,5 дБ в полосе частот F0  ( 60 MГц );

б – ГВЗ в полосе пропускания (GDV = 5 нс в полосе частот F0  ( 60 MГц);

б – |S21| в полосе частот 650 – 1250 МГц  (BW40 = 192 МГц; UR=40 дБ);

в – |S21| в полосе частот 300 – 2000 МГц.

Режим:	50/50 Ом без согласования.

Корпус:	SMD 3,8x3,8x1,6 мм.

Температурный коэффициент частоты ТКЧ = -76 ppm/0C .

Обозначения:

AR	-	пульсации амплитуды;

BW1	-	полоса пропускания по уровню - 1 дБ;

BW3	-	полоса пропускания по уровню - 3 дБ;

BW40	-	полоса пропускания по уровню - 40 дБ;

F0 	-	средняя частота;

GDV	-	пульсации ГВЗ;

IL	-	вносимые потери;

UR	-	гарантированное затухание в полосе заграждения.

FP-071 950B150 TB0661A ADD

06-03-11