|  | ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПОВЕРХНОСТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛНАХ (ПАВ) |
| --- | --- |

ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПАВ ФП-FP-073 157,8В20 МГц

### 1. Основные электрические параметры фильтра  ФП-073 157,8В20 МГц при 20 ОС

| Параметры | Е д. | Обозн. | Спецификация Мин. Макс. | Тип. ФП-073 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральная частота | МГц | F0 | 157,5 | 158,1 | 157,8 |
| Вносимые потери | дБ | IL | - | 23 | 19,8 |
| Полоса пропускания по уровню -1 дБ | МГц | BW1 | 18 | - | 20,6 |
| Полоса пропускания по уровню -3 дБ | МГц | BW3 | - | - | 21,6 |
| Полоса пропускания по уровню -40 дБ | МГц | BW40 | - | 27 | 27 |
| Неравномерность АЧХ в полосе частот 70% от BW1 (F0 ( 8 МГц ) | дБ | AR | - | 1,0 | 0,5 |
| Неравномерность ГВЗ в полосе частот 70% от BW1 (F0 ( 8 МГц ) | нсек | GDV | - | 30 | 23 |
| Затухание в полосе заграждения От 45 до 140 МГц От 175 до 300 МГц | дБ | UR | 50 50 | - - | 55 55 |
| Рабочая температура | оС |  | -50 | 70 | 25 |
| Сопротивления генератора и нагрузки | Ом | RS/RL | 50/50 | 50/50 | 50/50 |
| Температурный коэффициент | ppm/ 0C | TCD | - | - | -78 |

2. Рекомендуемая схема включения фильтра ФП-073 157,8В20 МГц

в корпусе SMD 13,3x6,5x2,0 мм , KD-V99J63, KYOCERA, Япония

RS  =  RL  =  50  Ом .

1. Вход: (g); выход: (a).

2. Особенности монтажа

Гарантированное затухание в широком интервале частот определяется не только избирательностью фильтра на ПАВ, но и электромагнитной наводкой со входа на выход в печатной плате потребителя. Поэтому топология печатной платы должна обеспечивать уровень электромагнитной наводки не хуже -(65-70) дБ.

Для этого входную и выходную "земли" платы целесообразно разделить: входные "земли" разместить на лицевой стороне платы, выходные - на обратной стороне платы или выполнить поперечный паз в металлизации, если входные и выходные "земли" размещены на одной стороне платы. При этом металлизацию на лицевой и обратной стороне платы следует соединить между собой через сквозные металлизированные отверстия или перемычки.

3. Измеренные  частотные  характеристики фильтра ФП-073 157,8В20 МГц

|S21|, dB

а

GDT, nsec

б

Phase, degr.

в

|S21|, dB

г

|S21|, dB

д

Измеренные частотные характеристики фильтра ФП-073 157,8В20 МГц:

а - |S21| АЧХ в полосе пропускания (F0 = 157,6 МГц; BW1 = 20,6 МГц; BW3 = 21,6 МГц; IL=19,8 дБ; AR = 0,5 дБ в полосе частот F0  ( 8 МГц );

б - ГВЗ в полосе пропускания - (GDV = 23 нсек в полосе частот F0  ( 8 МГц );

в - ФЧХ в полосе пропускания - (нелинейность ФЧХ = 3,0 град. в полосе частот

F0  ( 8 МГц );

г - |S21| в полосе частот 132 - 182 МГц  (BW40 = 27,0 МГц ; UR=55 дБ);

д- |S21| в полосе частот 50 - 550 МГц.

Режим:	50/50 Ом без согласования.

Корпус:	SMD 13,3x6,5x2,0 мм.

Температурный коэффициент частоты ТКЧ = -78 ppm/0C .

Обозначения:

AR	-	пульсации амплитуды;

BW1	-	полоса пропускания по уровню - 1 дБ;

BW3	-	полоса пропускания по уровню - 3 дБ;

BW40	-	полоса пропускания по уровню - 40 дБ;

F0 	-	средняя частота;

GDV	-	пульсации ГВЗ;

IL	-	вносимые потери;

UR	-	гарантированное затухание в полосе заграждения.

FP-073 157,8В20 TB0823A ADD

12-06-12