|  | ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПОВЕРХНОСТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛНАХ (ПАВ) |
| --- | --- |

ПОЛОСОВОЙ  ФИЛЬТР  на  ПАВ  ФП-161 500B88,0  МГц

НАЗНАЧЕНИЕ : формирование спектра цифровых модемов .

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА :

- малые пульсации группового времени запаздывания  ;

- избирательность более 50-55 дБ в широком диапазоне частот ;

- широкий интервал рабочих температур от - 55 ОC до + 85 ОС ;

- отсутствие цепей согласования с 50- омным трактом ;

- планарные керамические корпуса для монтажа на поверхность.

### 1. Основные электрические параметры фильтра  ФП-161 при 25 ОС

| Параметр | Ед. | Обозн. | Спецификация | Тип. ФП-161 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мин. | Макс. |  |
| Средняя частота фильтра | МГц | F0 | 498 | 502 | 500,1 |
| Вносимые потери в полосе пропускания | дБ | IL | - | 25,0 | 23,3 |
| Полоса пропускания по уровню –1 дБ | МГц | BW1 | 75,0 | - | 73,6 |
| Полоса пропускания по уровню –3 дБ | МГц | BW3 | 78,0 | - | 88,2 |
| Неравномерность АЧХ в полосе частот от 465 МГц до 535 МГц | дБ | AR | - | 0,8 | 0,8 |
| Неравномерность ГВЗ в полосе частот от 465 МГц до 535 МГц | нс | GDV | - | 20,0 | 7,0 |
| Полоса пропускания по уровню –40 дБ | МГц | BW40 | - | 140,0 | 123,2 |
| Относительное затухание в диапазоне частот: от 50 МГц до 415 МГц от 585 МГц до 1000 МГц | дБ | UR | 50 50 | - - | 60 50 |
| Сопротивления нагрузки и генератора | Ом | RL/RS | 45 | 55 | 50 |
| Температурный коэффициент частоты | ТКЧ | ppm/ oC | - | -78 | -78 |
| Рабочая температура | oC | Т | –60оС | +65оС | от –60оС до +65оС |

2. Рекомендуемая схема включения фильтра ФП-161 (500B88,0 v2) в корпусе SMD 7,0x5,0x1,7мм, IRK12F2-6320B-C, NTK Technical Ceramic, Япония

RS  =  RL  =  50  Ом

L2 = 3 нГ

1. Вход: (4); выход: (10).

2. Знак (() располагается на крышке напротив "ключевой" контактной площадки (9).

3. Конкретные номиналы L элементов согласующих цепей зависят от паразитных емкостей и индуктивностей в печатной плате измерительного устройства МНИИРС или аппаратуры Заказчика. Дискретные значения номиналов элементов цепей подбираются при регулировке фильтра в аппаратуре Заказчика.

4. Вносимые потери фильтра зависят от добротности катушек индуктивности согласующих цепей, которая должна быть не хуже Q=40-60.

Для справок:	при Q=60 дополнительные потери IL=0,5 дБ;

при Q=40 дополнительные потери IL=0,8 дБ.

5. Гарантированное затухание в широком интервале частот определяется не только избирательностью фильтра на ПАВ, но и электромагнитной наводкой со входа на выход в печатной плате потребителя. Поэтому топология печатной платы должна обеспечивать уровень электромагнитной наводки не хуже -(60-70) дБ.

3. Измеренные  частотные характеристики фильтра ФП-161 (500B88,0 v2)

4    1.0 dB/div				S21                              log  MAG

(    0.0000 dB				REF    -23.31 dB

CENTER    0.500000000 GHz			SPAN    0.150000000 GHz

a

5    5.0 ns/div				S21                              -((/((

(    -2.1444 ns				REF    -4.04 ns

CENTER    0.500000000 GHz			SPAN    0.150000000 GHz

б

2    10.0 dB/div				S21                              log  MAG

(    0.0005 dB				REF    -24.03 dB

CENTER    0.500000000 GHz			SPAN    0.300000000 GHz

в

1    10.0 dB/div				S21                             log  MAG

(  -23.333 dB				REF    -23.33 dB

START      0.050000000 GHz			STOP    1.200000000 GHz

г

Измеренные  частотные  характеристики фильтра  ФП-161 (500B88,0 v2):

а - |S21| в полосе пропускания (F0=500,1 МГц; BW1=73,6 МГц; BW3=88,2 МГц;

IL=23,3 дБ; AR=0,8 дБ в полосе частот F0(35 МГц);

б - ГВЗ в полосе пропускания (GDV=7 нсек в полосе F0(35 МГц);

в - |S21| в полосе частот 345-545 МГц (BW40=123,26 МГц);

г - |S21| в полосе частот 50-1200 МГц (UR=60 дБ в полосе от 50 МГц до 415 МГц и UR=50 дБ в полосе от 585 МГц до 1000 МГц).

## Режим:	50/50 Ом  с цепью согласования L2.

Корпус:	SMD 7,0 x 5,0 x 1,7 мм.

Обозначения:

AR	-	пульсации амплитуды;

BW1	-	полоса пропускания по уровню - 1 дБ;

BW3	-	полоса пропускания по уровню - 3 дБ;

BW40	-	полоса пропускания по уровню - 40 дБ;

F0 	-	средняя частота;

GDV	-	пульсации ГВЗ;

IL	-	вносимые потери;

UR	-	гарантированное затухание в полосе заграждения.

500В88,0v2Ad

14-04-06