|  | ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПОВЕРХНОСТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛНАХ (ПАВ) |
| --- | --- |

ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПАВ ФП-162 600В50 МГц

### 1. Основные электрические параметры фильтра  ФП-162 при 25 ОС

| Параметры | Е д. | Обозн. | Спецификация Мин. Макс. | Тип. ФП-162 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральная частота | МГц | F0 | - | - | 600 |
| Вносимые потери | дБ | IL | - | 25 | 23,1 |
| Полоса пропускания по уровню -1 дБ | МГц | BW1 | 55 | - | 59,5 |
| Полоса пропускания по уровню -3 дБ | МГц | BW3 | - | - | 64,6 |
| Полоса пропускания по уровню -40 дБ | МГц | BW40 | - | 99 | 84,0 |
| Неравномерность АЧХ в полосе пропускания | дБ | AR | - | 0,8 | 0,6 |
| Нелинейность ФЧХ в полосе пропускания | град | Phase | - | - | 5,0 |
| Неравномерность ГВЗ в полосе пропускания | нсек | GDV | - | 20 | 9 |
| Затухание в полосе заграждения | дБ | UR | 50 | - | 55 |
| Рабочая температура | оС |  | -55 | 85 | 25 |
| Сопротивления генератора и нагрузки | Ом | RS/RL | 50/50 | 50/50 | 50/50 |
| Температурный коэффициент | ppm/ 0C | TCD | - | - | -76 |

2. Рекомендуемая схема включения фильтра ФП-162 600В50 МГц

в корпусе SMD 7,0x5,0x1,8 мм , M3-12991-R, Sumitomo Metal (SMI), Япония

RS  =  RL  =  50  Ом

1. Вход: (4); выход: (10).

2. Особенности монтажа

Гарантированное затухание в широком интервале частот определяется не только избирательностью фильтра на ПАВ, но и электромагнитной наводкой со входа на выход в печатной плате потребителя. Поэтому топология печатной платы должна обеспечивать уровень электромагнитной наводки не хуже -(60-70) дБ.

Для этого входную и выходную "земли" платы целесообразно разделить: входные "земли" разместить на лицевой стороне платы, выходные - на обратной стороне платы или выполнить поперечный паз в металлизации, если входные и выходные "земли" размещены на одной стороне платы. При этом металлизацию на лицевой и обратной стороне платы следует соединить между собой через сквозные металлизированные отверстия или перемычки.

3. Измеренные  частотные  характеристики фильтра ФП-162 600В50 МГц

|S21|, dB

а

GDT, nsec

б

Phase, degr.

в

|S21|, dB

г

|S21|, dB

д

Измеренные частотные характеристики фильтра ФП-162 600В50 МГц:

а - |S21| АЧХ в полосе пропускания (F0 = 600 МГц; BW1 =59,5 МГц; BW3 =64,6 МГц; IL=23,1 дБ; AR = 0,6 дБ в полосе F0± 30 МГц);

б – ГВЗ в полосе пропускания (GDV=9 нс в полосе F0± 30 МГц);

в – ФЧХ в полосе пропускания (нелинейность ФЧХ = 5,0 град. в полосе F0± 30 МГц);

г - ||S21| в полосе частот 500 - 700 МГц (BW40 = 84,0 МГц; UR=52 дБ);

д- |S21| в полосе частот 100- 1100 МГц.

Режим:	50/50 Ом без согласования.

Корпус:	SMD 7.0x5.0x1.8 mm.

Температурный коэффициент частоты ТКЧ= -76 ppm/0C .

Обозначения:

AR	-	пульсации амплитуды;

BW1	-	полоса пропускания по уровню - 1 дБ;

BW3	-	полоса пропускания по уровню - 3 дБ;

BW40	-	полоса пропускания по уровню - 40 дБ;

F0 	-	средняя частота;

GDV	-	пульсации ГВЗ;

IL	-	вносимые потери;

UR	-	гарантированное затухание в полосе заграждения.

FP-162 600В50 ADD

21-03-11