|  | ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПОВЕРХНОСТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛНАХ (ПАВ) |
| --- | --- |

ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПАВ ФП-168 174,2B12,0 МГц

НАЗНАЧЕНИЕ:

- селекция сигналов в тракте промежуточных частот приемников  систем связи.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- малые пульсации ГВЗ;

- избирательность более 50-55 дБ в широком диапазоне частот;

- широкий интервал рабочих температур от - 55 ОC до + 85 ОС;

- планарные керамические корпуса SMD13,3x6,5x1,8 мм для монтажа на

поверхность.

### 1. Основные электрические параметры фильтра  ФП-168 при 25 ОС

| Параметр | Ед. | Обозн. | Спецификация | Тип. ФП-168 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мин. | Макс. |  |
| Средняя частота фильтра | МГц | F0 | 173,9 | 174,5 | 174,2 |
| Вносимые потери в полосе пропускания | дБ | IL | - | 20,0 | 19,1 |
| Полоса пропускания по уровню –0,5 дБ | МГц | BW0,5 | 8,6 | - | 12,0 |
| Неравномерность АЧХ в полосе частот от 169,9 МГц до 178,5 МГц | дБ | AR | - | 1,0 | 0,6 |
| Неравномерность ГВЗ в полосе частот от 169,9 МГц до 178,5 МГц | нс | GDV | - | 30,0 | 25 |
| Полоса пропускания по уровню –50 дБ | МГц | BW50 | - | 20,0 | 18,0 |
| Относительное затухание в диапазоне частот: от 64 МГц до 164,2 МГц от 184,2 МГц до 284 МГц | дБ | UR | 55 55 | - - | 55 55 |
| Сопротивления нагрузки и генератора | Ом | RL/RS | 45 | 55 | 50 |
| Температурный коэффициент частоты | ТКЧ | ppm/ oC | - | - | -76 |
| Рабочая температура | oC | Т | –50оС | +60оС | от –50оС до +60оС |

2. Рекомендуемая схема включения фильтра ФП-168 174,2B12,0 МГц в корпусе SMD13,3x6,5x1,8 мм , M3-12991-R, Sumitomo Metal (SMI), Япония

RS  =  RL  =  50  Ом;

С1=5 пФ; 	С2=6 пФ.

1. Вход: (11); выход: (5).

2. Знак (() располагается на крышке напротив "ключевой" контактной площадки (4).

3. Конкретные номиналы элементов согласующих цепей зависят от паразитных емкостей и индуктивностей в печатной плате измерительного устройства МНИИРС или аппаратуры Заказчика. Дискретные значения номиналов элементов цепей подбираются при регулировке фильтра в аппаратуре Заказчика.

4. Гарантированное затухание в широком интервале частот определяется не только избирательностью фильтра на ПАВ, но и электромагнитной наводкой со входа на выход в печатной плате потребителя. Поэтому топология печатной платы должна обеспечивать уровень электромагнитной наводки не хуже -(65-75) дБ.

3. Измеренные  частотные характеристики фильтра ФП-168 174,2B12,0 МГц

|S21|, dB

а

GDT, nsec

б

|S21|, dB

в

|S21|, dB

г

Imp, dB

д

Измеренные  частотные  характеристики фильтра  ФП-168 174,2B12,0  МГц:

а - |S21| в полосе пропускания (F0=174,2 МГц; BW0,5=12,03 МГц; IL=19,1 дБ;

AR=0,6 дБ в полосе частот F0(4,3 МГц);

б - ГВЗ в полосе пропускания (GDV=25 нсек в полосе F0(4,3 МГц);

в - |S21| в полосе частот 149-199 МГц (BW50=17,97 МГц);

г - |S21| в полосе частот 74-274 МГц (UR=55 дБ в полосе от 64 МГц до 164,2 МГц

и от 184,2 МГц до 284 МГц);

д - импульсная характеристика (TTS= - 46 дБ).

## Режим:	50/50 Ом  с цепями согласования С1+С2.

Корпус:	SMD 13,3 x 6,5 x 1,8 мм.

Температурный коэффициент частоты ТКЧ= -76 ppm/0C .

Обозначения:

AR	-	пульсации амплитуды;

BW0,5-	полоса пропускания по уровню – 0,5 дБ;

BW50	-	полоса пропускания по уровню - 50 дБ;

F0 	-	средняя частота;

GDV	-	пульсации ГВЗ;

IL	-	вносимые потери;

TTS	-	относительный уровень сигнала тройного прохождения;

UR	-	гарантированное затухание в полосе заграждения.

FP-168 174.2В12 ADD

28-05-11