|  | ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПОВЕРХНОСТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛНАХ (ПАВ) |
| --- | --- |

ПОЛОСОВОЙ  ФИЛЬТР  на  ПАВ  ФП-300 273B0,8  МГц

НАЗНАЧЕНИЕ:

- селекция сигналов в тракте промежуточных частот приемников  систем связи.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- избирательность более 40-45 дБ в широком диапазоне частот;

- высокая температурная стабильность в широком интервале рабочих

температур от - 55 ОC до + 85 ОС;

- планарные керамические корпуса SMD 7,0x5,0x1,7мм для монтажа

на поверхность.

### 1. Основные электрические параметры фильтра  ФП-300 при 25 ОС

| Параметр | Ед. | Обозн. | Спецификация | Тип. ФП-300 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мин. | Макс. |  |
| Средняя частота фильтра | МГц | F0 | 272,9 | 273,1 | 273 |
| Вносимые потери в полосе пропускания | дБ | IL | - | 12,0 | 8,0 |
| Полоса пропускания по уровню –1 дБ | МГц | BW1 | 0,75 | - | 0,81 |
| Неравномерность АЧХ в полосе частот от 272,7 МГц до 273,3 МГц | дБ | AR | - | 1,0 | 0,7 |
| Полоса пропускания по уровню –30 дБ | МГц | BW30 | - | 2,25 | 1,88 |
| Относительное затухание в диапазоне частот: от 50 МГц до 271,8 МГц от 274,1 МГц до 500 МГц | дБ | UR | 30 30 | - - | 34 34 |
| Сопротивления нагрузки и генератора | Ом | RL/RS | 45 | 55 | 50 |
| Температурный коэффициент частоты | ТКЧ | ppm/ oC2 | - | - | -0,036 |
| Рабочая температура | oC | Т | –30оС | +50оС | от –30оС до +50оС |

2. Рекомендуемая схема включения фильтра ФП-300 (273B0,8 v61) в корпусе

SMD 7,0x5,0x1,7мм, IRK12F2-6052АА-C, NTK Technical Ceramic, Япония

RS  =  RL  =  50  Ом;

L1 = 36 нГн; 		С1 = 33 нГн;

L2 = 36 нГн;		С2 = 33 нГн.

1. Вход: (4); выход: (10).

2. Знак (() располагается на крышке напротив "ключевой" контактной площадки (9).

3. Конкретные номиналы элементов согласующих цепей зависят от паразитных емкостей и индуктивностей в печатной плате измерительного устройства МНИИРС или аппаратуры Заказчика. Дискретные значения номиналов элементов цепей подбираются при регулировке фильтра в аппаратуре Заказчика.

4. Вносимые потери фильтра зависят от добротности катушек индуктивности согласующих цепей, которая должна быть не хуже Q=40-60.

Для справок:	при Q=60 дополнительные потери IL=0,5 дБ;

при Q=40 дополнительные потери IL=0,8 дБ.

5. Гарантированное затухание в широком интервале частот определяется не только избирательностью фильтра на ПАВ, но и электромагнитной наводкой со входа на выход в печатной плате потребителя. Поэтому топология печатной платы должна обеспечивать уровень электромагнитной наводки не хуже -(60-70) дБ.

3. Измеренные  частотные характеристики фильтра ФП-300 (273B0,8 v61)

|S21|, dB

а

|S21|, dB

б

|S21|, dB

В

GDT, nsec

г

Измеренные  частотные  характеристики фильтра  ФП-300 (273B0,8 v61):

а - |S21| в полосе пропускания (F0=273 МГц; BW1=0,81 МГц; IL=8,0 дБ;

AR=0,7 дБ в полосе частот F0(0,3 МГц; GDV=0.7 (s);

б - |S21| в полосе частот 268-278 МГц (BW40=1,88 МГц);

в - |S21| в полосе частот 248-298 МГц (UR=34 дБ в полосе от 248,0 МГц до 271,8 МГц

и от 274,1 МГц до 278 МГц).

## Режим:	50/50 Ом  с цепями согласования L1С1+L2С2.

Корпус:	SMD 7,0x5,0x1,7мм.

Обозначения:

AR	-	пульсации амплитуды;

BW1	-	полоса пропускания по уровню - 1 дБ;

BW30	-	полоса пропускания по уровню - 30 дБ;

F0 	-	средняя частота;

IL	-	вносимые потери;

TTS	-	относительный уровень сигнала тройного прохождения;

UR	-	гарантированное затухание в полосе заграждения.

273В0,8v61Ad

13-04-07