|  | ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПОВЕРХНОСТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛНАХ (ПАВ) |
| --- | --- |

ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПАВ ФП-FP-305К 140В10 МГц

### 1. Основные электрические параметры фильтра  ФП-305К при 25 ОС

| Параметры | Е д. | Обозн. | Спецификация Мин. Макс. | Тип. ФП-305K |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральная частота | МГц | F0 | 138 | 142 | 140 |
| Вносимые потери | дБ | IL | - | 6,0 | 4,8 |
| Полоса пропускания по уровню -4 дБ | МГц | BW4 | 10 | - | 12 |
| Полоса пропускания по уровню -40 дБ | МГц | BW40 | - | 30 | 21,7 |
| Неравномерность АЧХ в полосе частот (F0 ( 5 МГц ) | дБ | AR | - | 3 | 2 |
| Затухание в полосе заграждения | дБ | UR | 40 | - | 51 |
| Рабочая температура | оС |  | -55 | 85 | 25 |
| Сопротивления генератора и нагрузки | Ом | RS/RL | 50/50 | 50/50 | 50/50 |
| Температурный коэффициент | ppm/ 0C | TCD | - | - | -72 |

2. Рекомендуемая схема включения фильтра ФП-305К 140В10 МГц

в корпусе SMD 13,3x6,5x2,0 мм , KD-V99J63, KYOCERA, Япония

RS  =  RL  =  50  Ом

С1 = 5…15 пФ; С2 = 5…15 пФ.

1. Вход: (g); выход: (a).

2. Особенности монтажа

Гарантированное затухание в широком интервале частот определяется не только избирательностью фильтра на ПАВ, но и электромагнитной наводкой со входа на выход в печатной плате потребителя. Поэтому топология печатной платы должна обеспечивать уровень электромагнитной наводки не хуже -(60-70) дБ.

Для этого входную и выходную "земли" платы целесообразно разделить: входные "земли" разместить на лицевой стороне платы, выходные - на обратной стороне платы или выполнить поперечный паз в металлизации, если входные и выходные "земли" размещены на одной стороне платы. При этом металлизацию на лицевой и обратной стороне платы следует соединить между собой через сквозные металлизированные отверстия или перемычки.

3. Измеренные  частотные  характеристики фильтра ФП-305К 140В10 МГц

|S21|, dB

а

GDT, nsec

б

|S21|, dB.

в

|S21|, dB

г

Измеренные частотные характеристики фильтра ФП-305К 140В10 МГц:

а - |S21| АЧХ в полосе пропускания (F0 = 140 МГц; BW4 = 12  МГц; IL=4,6 дБ; AR = 2,0 дБ );

б - ГВЗ в полосе пропускания - (GDV = 80 нсек в полосе частот (F0  ( 5 МГц));

в - |S21| в полосе частот 115 - 165 МГц ( BW40=21,9 МГц; UR=51 дБ);

г - |S21| в полосе частот 20 - 420 МГц (UR=51 дБ).

Режим:	50/50 Ом c согласованием С1 + С2.

Корпус:	SMD 13,3x6,5x2,0 мм.

Температурный коэффициент частоты ТКЧ= -72 ppm/0C .

Обозначения:

AR	-	пульсации амплитуды;

BW1	-	полоса пропускания по уровню - 1 дБ;

BW3	-	полоса пропускания по уровню - 3 дБ;

BW40	-	полоса пропускания по уровню - 40 дБ;

F0 	-	средняя частота;

GDV	-	пульсации ГВЗ;

IL	-	вносимые потери;

UR	-	гарантированное затухание в полосе заграждения.

FP-305К 140В10 ADD

30-03-11