|  | ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПОВЕРХНОСТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛНАХ (ПАВ) |
| --- | --- |

ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПАВ ФП- 308 600B6,2 МГц

1. Рекомендуемая схема включения фильтра ФП- 308 600B6,2  МГц

в корпусе SMD 3,0x3,0x1,3 мм, KD-V99D59-A, KYOCERA, Япония

RS  =  RL  =  50  Ом

L1 = 4,7 нГн, C1 = 10 пФ; L2 = 6,8 нГн, C2 = 10 пФ.

1. Вход: (3); выход: (7).

2. Особенности монтажа

Гарантированное затухание в широком интервале частот определяется не только избирательностью фильтра на ПАВ, но и электромагнитной наводкой со входа на выход в печатной плате потребителя. Поэтому топология печатной платы должна обеспечивать уровень электромагнитной наводки не хуже -(60-70) дБ.

2. Измеренные частотные характеристики фильтра ФП- 308 600B6,2  МГц

|S21|, dB; GDT, nsec

а

|S21|, dB

б

Измеренные частотные характеристики фильтра ФП- 308 600B6,2  МГц:

а - |S21| АЧХ и ГВЗ в полосе пропускания (F0 = 600 МГц; BW1 = 6,2 МГц; BW3 = 10,5 МГц; IL=9,2 дБ; AR = 0,8 дБ; GDV = 80 нсек в полосе частот (F0  ( 1 МГц ));

б – |S21| в полосе частот 550  – 650 МГц (BW30 = 18 МГц; UR=40 дБ);

Режим:	50/50 Ом с согласованием L1C1 + L2C2.

Корпус:	SMD 3,0 x 3,0 x 1,3 мм.

Температурный коэффициент частоты ТКЧ = -34 ppm/0C .

Обозначения:

AR	-	пульсации амплитуды;

BW1	-	полоса пропускания по уровню - 1 дБ;

BW3	-	полоса пропускания по уровню - 3 дБ;

BW40	-	полоса пропускания по уровню - 40 дБ;

F0 	-	средняя частота;

GDV	-	пульсации ГВЗ;

IL	-	вносимые потери;

UR	-	гарантированное затухание в полосе заграждения.

FP-308 600B6.2  TB0353А ADD

15-03-11