|  | ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПОВЕРХНОСТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛНАХ (ПАВ) |
| --- | --- |

ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПАВ ФП-314 140B 3,9 МГц

### 1. Основные электрические параметры фильтра  ФП-314 140B 3,9 МГц при 20 ОС

| Параметры | Ед. | Обозн. | Спецификация | Тип. ФП-314 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мин. | Макс. |  |
| Центральная частота | МГц | F0 | 139,7 | 140,3 | 139,8 |
| Вносимые потери | дБ | IL | - | 19,0 | 16,1 |
| Полоса пропускания по уровню -1 дБ | МГц | BW1 | 2,9 | - | 3,2 |
| Полоса пропускания по уровню -3 дБ | МГц | BW3 | 3,5 | - | 3,9 |
| Полоса пропускания по уровню -40 дБ | МГц | BW40 | - | 6,8 | 6,2 |
| Неравномерность АЧХ в полосе частот 80% от BW1 (F0 ( 1,28 МГц) | дБ | AR | - | 0,6 | 0,3 |
| Неравномерность ГВЗ в полосе частот 80% от BW1 (F0 ( 1,28 МГц) | нсек | GDV | - | 150 | 100 |
| Затухание в полосах заграждения : - от 50 до 135 МГц - от 145 до 550 МГц | дБ | UR | 40 40 | - - | 55 55-60 |
| Сопротивления генератора и нагрузки | Ом | RS/RL | 50/50 | 50/50 | 50/50 |
| Температурный коэффициент | ppm/ °C2 | TCD | - | -0,04 | -0,04 |
| Рабочая температура | оС |  | -40 | +60 | +25 |

1. Рекомендуемая схема включения фильтра ФП-314 140B 3,9 МГц

в корпусе SMD 13,3x6,5x2,0 мм , M3-12991-R, Sumitomo Metal (SMI), Япония

Сопротивление генератора: RS = 50  Ом

Сопротивление нагрузки:     RL = 50  Ом

Согласующие цепи :  L1 = 180 нГ, С1 = 30÷40 пФ , L2 = 180 нГ, С2 = 30÷40 пФ.

Вход: (11); выход: (5).

Знак (() располагается на крышке напротив "ключевой" контактной площадки (4).

Особенности монтажа :

Тип LC элементов: чипы для поверхностного монтажа (SMD).

Рекомендуемые производители SMD индуктивностей:

NEOSID, Германия - Q=60; MURATA, Япония - Q=40.

Конкретные номиналы LC элементов зависят от паразитных емкостей и индуктивностей в печатной плате измерительного устройства или аппаратуры Заказчика. Дискретные значения номиналов элементов подбираются один раз при первой регулировке фильтра в аппаратуре. Вносимые потери фильтра зависят от добротности катушек индуктивности согласующих цепей, которая должна быть не хуже Q=40-60.

Для справок:

-при Q=60 дополнительные потери IL=0,5 дБ;

-при Q=40 дополнительные потери IL=0,8 дБ.

Для получения требуемой избирательности фильтра в соответствии с ТЗ, необходимо обеспечить в печатной плате аппаратуры электромагнитную развязку между входом и выходом не хуже 65-70 дБ.

2. Измеренные  частотные  характеристики фильтра ФП-314 140B 3,9 МГц

|S21|, dB

а

GDT,nsec

б

|S21|, dB

в

|S21|, dB

г

Измеренные частотные характеристики фильтра ФП-314 140B 3,9 МГц:

а – |S21| АЧХ в полосе пропускания (F0 = 138,8 МГц; BW1 = 3,2 МГц; BW3 = 3,9 МГц;

IL=16,1 дБ; AR = 0,3 дБ в полосе частот F0  ( 1,28 МГц);

б – ГВЗ в полосе пропускания (GDV = 100 нсек в полосе частот F0  ( 1,28 МГц) ;

в – |S21| в полосе частот 130 – 150 МГц  (BW40 = 6,2 МГц; UR=50 дБ);

г - |S21| в полосе частот 50 – 550 МГц  (UR=42 дБ)

Режим:	50/50 Ом с согласующими цепями L1C1+L2C2.

Корпус:	SMD 13,3 x 6,5 x2,0 мм.

Температурный коэффициент частоты ТКЧ= -0,04 ppm/0C2 .

Обозначения:

AR	-	пульсации амплитуды;

BW1	-	полоса пропускания по уровню - 1 дБ;

BW3	-	полоса пропускания по уровню - 3 дБ;

BW40	-	полоса пропускания по уровню - 40 дБ;

F0 	-	средняя частота;

GDV	-	пульсации ГВЗ;

IL	-	вносимые потери;

UR	-	гарантированное затухание в полосе заграждения.

FP-314 140B 3.9 ADD

05-04-12