|  | ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПОВЕРХНОСТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛНАХ (ПАВ) |
| --- | --- |

ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПАВ ФП-326 126,55B12,3 МГц

### Основные электрические параметры фильтра при 25 ОС

| Параметры | Е д. | Обозн. | Спецификация Мин. Макс. | Тип. ФП-326 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральная частота | МГц | F0 | - | 126,55 | 126,48 |
| Вносимые потери | дБ | IL | - | 25,5 | 23,85 |
| Полоса пропускания по уровню -1 дБ | МГц | BW1 | 11,5 | - | 12,255 |
| Полоса пропускания по уровню -3 дБ | МГц | BW3 | - | - | 13,2 |
| Полоса пропускания по уровню -40 дБ | МГц | BW40 | - | - | 14,87 |
| Неравномерность АЧХ в полосе частот (F0 ( 5 МГц ) | дБ | AR | - | 1,0 | 0,2 |
| Неравномерность ГВЗ в полосе частот (F0 ( 5 МГц ) | нсек | GDV | - | 45 | 30 |
| Затухание в полосе заграждения | дБ | UR | 40 | - | 43 |
| Рабочая температура | оС |  | 0 | 40 | 25 |
| Сопротивления генератора и нагрузки | Ом | RS/RL | 50/50 | 50/50 | 50/50 |
| Температурный коэффициент | ppm/ 0C | TCD | - | - 20 | -20 |

2. Рекомендуемая схема включения фильтра ФП-326 126,55B12,3 МГц

в корпусе 19,5 x 14,5 x 13,0 мм, 151.15-8 ПАЯО.487.001 ТУ завод “Марс”, Торжок

RS  =  RL  =  50  Ом

1. Вход: (1); выход: (8).

2. Знак (() располагается на крышке напротив "ключевой" контактной площадки (1).

3. Гарантированное затухание в широком интервале частот определяется не только избирательностью фильтра на ПАВ, но и электромагнитной наводкой со входа на выход в печатной плате потребителя.

2. Измеренные  частотные  характеристики фильтра ФП-326 126,55B12,3 МГц

|S21|, dB

а

GDT, nsec

б

|S21|, dB

в

Измеренные частотные характеристики фильтра ФП-326 126,55B12,3 МГц :

а - |S21| АЧХ в полосе пропускания (F0 = 126,48 МГц; BW1 = 12,255 МГц; BW3 = 13,2 МГц;  IL=23,85 дБ; AR = 0,2 дБ);

б – ГВЗ в полосе пропускания GDV = 30 нсек в полосе частот (F0  ( 5 МГц ));

в – |S21| в полосе частот 101,55 – 151,55  МГц  ( BW40 = 14,87 МГц; UR=43 дБ);

Режим:	50/50 Ом без согласования.

Корпус:	19,5 x 14,5 x 13,0 мм.

Температурный коэффициент частоты ТКЧ= -20 ppm/0C .

Обозначения:

AR	-	пульсации амплитуды;

BW1	-	полоса пропускания по уровню - 1 дБ;

BW3	-	полоса пропускания по уровню - 3 дБ;

BW40	-	полоса пропускания по уровню - 40 дБ;

F0 	-	средняя частота;

GDV	-	пульсации ГВЗ;

IL	-	вносимые потери;

UR	-	гарантированное затухание в полосе заграждения.

FP-326 126.55B12.3 ADD

03-03-11