|  | ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПОВЕРХНОСТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛНАХ (ПАВ) |
| --- | --- |

ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПАВ ФП-334 177В16 МГц

### 1. Основные электрические параметры фильтра  ФП-334 при 25 ОС

| Параметры | Е д. | Обозн. | Спецификация Мин. Макс. | Тип. ФП-334 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральная частота | МГц | F0 | 176,7 | 177,3 | 177 |
| Вносимые потери | дБ | IL | - | 30 | 18,6 |
| Полоса пропускания по уровню -1 дБ | МГц | BW1 | 16 | - | 17,3 |
| Полоса пропускания по уровню -3 дБ | МГц | BW3 | - | - | 19,9 |
| Полоса пропускания по уровню -40 дБ | МГц | BW40 | - | 30 | 27,2 |
| Неравномерность АЧХ в полосе частот (F0 ( 6,4 МГц ) | дБ | AR | - | 0,8 | 0,7 |
| Неравномерность ГВЗ в полосе частот (F0 ( 6,4 МГц ) | нсек | GDV | - | 25 | 28 |
| Затухание в полосе заграждения От 50 до 162 МГц От 192 до 500 МГц | дБ | UR | 45 45 | - - | 57 48 |
| Рабочая температура | оС |  | -55 | 85 | 25 |
| Сопротивления генератора и нагрузки | Ом | RS/RL | 50/50 | 50/50 | 50/50 |
| Температурный коэффициент | ppm/ 0C | TCD | - | - | -76 |

2. Рекомендуемая схема включения фильтра ФП-334 177В16 МГц

в корпусе SMD 9,7x7,1x2,0 мм , KD-V96010, KYOCERA, Япония

RS  =  RL  =  50  Ом

1. Вход: (a); выход: (f).

2. Особенности монтажа

Гарантированное затухание в широком интервале частот определяется не только избирательностью фильтра на ПАВ, но и электромагнитной наводкой со входа на выход в печатной плате потребителя. Поэтому топология печатной платы должна обеспечивать уровень электромагнитной наводки не хуже -(60-70) дБ.

Для этого входную и выходную "земли" платы целесообразно разделить: входные "земли" разместить на лицевой стороне платы, выходные - на обратной стороне платы или выполнить поперечный паз в металлизации, если входные и выходные "земли" размещены на одной стороне платы. При этом металлизацию на лицевой и обратной стороне платы следует соединить между собой через сквозные металлизированные отверстия или перемычки.

3. Измеренные  частотные  характеристики фильтра ФП-334 177В16 МГц

|S21|, dB

а

GDT, nsec

б

Phase, degr.

в

|S21|, dB

г

|S21|, dB

д

Измеренные частотные характеристики фильтра ФП-334 177В16 МГц:

а - |S21| АЧХ в полосе пропускания (F0 = 177 МГц; BW1 =17,3МГц; BW3 =19,9 МГц;

IL=18,6 дБ; AR = 0,5  дБ в полосе в полосе частот  (F0  ( 6,4 МГц ));

б - ГВЗ в полосе пропускания - (GDV = 28 нсек в полосе частот (F0  ( 6,4 МГц ));

в - ФЧХ в полосе пропускания (нелинейность ФЧХ = 10,0 град. в полосе частот 70% от BW1 (F0  ( 6,4 МГц ));

г - |S21| в полосе частот 152 - 2002 МГц (BW40 = 27,2 МГц ; UR=46 дБ);

д - |S21| в полосе частот 50 - 500 МГц.

Режим:	50/50 Ом без согласования.

Корпус:	SMD 9.1x7.1x2.0 mm.

Температурный коэффициент частоты ТКЧ= -76 ppm/0C .

Обозначения:

AR	-	пульсации амплитуды;

BW1	-	полоса пропускания по уровню - 1 дБ;

BW3	-	полоса пропускания по уровню - 3 дБ;

BW40	-	полоса пропускания по уровню - 40 дБ;

F0 	-	средняя частота;

GDV	-	пульсации ГВЗ;

IL	-	вносимые потери;

UR	-	гарантированное затухание в полосе заграждения.

FP-334 177В16 ADD

21-03-11