|  | ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПОВЕРХНОСТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛНАХ (ПАВ) |
| --- | --- |

ПОЛОСОВОЙ  ФИЛЬТР  на  ПАВ  ФП-401 140B9 МГц

НАЗНАЧЕНИЕ:

- селекция сигналов в тракте промежуточных частот приемников  систем связи.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- малые вносимые потери;

- малые пульсации амплитуды в полосе пропускания;

- избирательность более 40 дБ в широком диапазоне частот;

- широкий интервал рабочих температур от - 55 ОC до + 85 ОС;

- планарные керамические корпуса SMD 13,3x6,5x1,8 мм.

### 1. Основные электрические параметры фильтра  ФП-401 при 25 ОС

| Параметры | Е д. | Обозн. | Спецификация Мин. Макс. | Тип. ФП-401 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральная частота | МГц | F0 | 139,7 | 140,3 | 140,0 |
| Вносимые потери | дБ | IL | - | 10 | 8,5 |
| Полоса пропускания по уровню -1 дБ | МГц | BW1 | 7 | - | 7,6 |
| Полоса пропускания по уровню -3 дБ | МГц | BW3 | 8,7 | - | 9,3 |
| Полоса пропускания по уровню -40 дБ | МГц | BW40 | - | 16 | 14,7 |
| Неравномерность АЧХ в полосе частот 70% от BW3 (F0 ( 3,25 МГц ) | дБ | AR | - | 0,7 | 0,4 |
| Неравномерность ГВЗ в полосе частот 70% от BW3 (F0 ( 3,25 МГц ) | нсек | GDV | - | 60 | 40 |
| Затухание в полосе заграждения | дБ | UR | 40 | - | 43 |
| Рабочая температура | оС |  | -55 | 85 | 25 |
| Сопротивления генератора и нагрузки | Ом | RS/RL | 50/50 | 50/50 | 50/50 |
| Температурный коэффициент | ppm/ °C | TCD | - | - 90 | -90 |

2. Рекомендуемая схема включения фильтра ФП-401 (140B9 МГц)

в корпусе KD-V99J63, KYOCERA, Япония

L1 = 31 nH,  Q = 60

L2 = 47 nH,  Q = 60

RS  =  RL  =  50  Ohm

1. Вход: (a); выход: (g).

2. Особенности монтажа

Конкретные номиналы L элементов согласующих цепей зависят от паразитных емкостей и индуктивностей в печатной плате измерительного устройства МНИИРС или аппаратуры Заказчика. Дискретные значения номиналов элементов цепей подбираются при регулировке фильтра в аппаратуре Заказчика.

3. Вносимые потери фильтра зависят от добротности катушек индуктивности согласующих цепей, которая должна быть не хуже Q=40-60.

Для справок:	при Q=60 дополнительные потери IL=0,8 дБ;

при Q=40 дополнительные потери IL=1,2 дБ.

4. Гарантированное затухание в широком интервале частот определяется не только избирательностью фильтра на ПАВ, но и электромагнитной наводкой со входа на выход в печатной плате потребителя. Поэтому топология печатной платы должна обеспечивать уровень электромагнитной наводки не хуже -(60-70) дБ.

3. Измеренные  частотные  характеристики фильтра  ФП-401 (140B9 МГц)

|S21|, dB

а

GDT, nsec

б

|S21|, dB

в

|S21|, dB

г

Impulse, dB

д

Измеренные  частотные  характеристики фильтра  ФП-401 (140B9 МГц) :

а - |S21| в полосе пропускания (F0 = 140 МГц; BW1 = 7,6 МГц; BW3 = 9,3 МГц;

IL=8,0 дБ; AR = 0,3 дБ в полосе частот 70% от BW3 (F0  ( 3,25 МГц ));

б - ГВЗ в полосе пропускания - (GDV = 40 нсек в полосе частот 70% от BW3

(F0 ( 3,25 МГц ));

в - |S21| в полосе частот 115 - 165 МГц  ( BW40 = 14,7 МГц; UR=43 дБ);

г - |S21|  в полосе частот 40 - 240 МГц;

д - Импульсная характеристика |S21|.

Режим:	50/50 Ом с согласующими цепями.

Корпус:	SMD 13,3 x 6,5 x 1,8 мм.

Обозначения:

AR	-	пульсации амплитуды;

BW1	-	полоса пропускания по уровню - 1 дБ;

BW3	-	полоса пропускания по уровню - 3 дБ;

BW40	-	полоса пропускания по уровню - 40 дБ;

F0 	-	средняя частота;

GDV	-	пульсации ГВЗ;

IL	-	вносимые потери;

UR	-	гарантированное затухание в полосе заграждения.

FP-401 140B9v1Ad.doc

2007-04-18

# Text boxes

ФП - 401