|  | ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПОВЕРХНОСТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛНАХ (ПАВ) |
| --- | --- |

ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПАВ ФП-402 140B15 МГц

### 1. Основные электрические параметры фильтра  ФП-402 140B15 МГц при 20 ОС

| Параметры | Ед. | Обозн. | Спецификация | Тип. ФП-402 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мин. | Макс. |  |
| Центральная частота | МГц | F0 | 139,5 | 140,5 | 140 |
| Вносимые потери | дБ | IL | - | 10,75 | 9,2 |
| Полоса пропускания по уровню -1 дБ | МГц | BW1 | 12 | - | 15,1 |
| Полоса пропускания по уровню -3 дБ | МГц | BW3 | 15 | - | 17,6 |
| Полоса пропускания по уровню -40 дБ | МГц | BW40 | - | 40 | 26,7 |
| Неравномерность АЧХ в полосе частот (F0 ( 6,0 МГц) | дБ | AR | - | 1,0 | 0,6 |
| Неравномерность ГВЗ в полосе частот (F0 ( 6,0 МГц) | нсек | GDV | - | 180 | 75 |
| Затухание в полосах заграждения : 90-135 МГц 155-190 МГц | дБ | UR | 40 35 | - | 42-50 38-45 |
| Сопротивления генератора и нагрузки | Ом | RS/RL | 50/50 | 50/50 | 50/50 |
| Температурный коэффициент | ppm/ °C | TCD | - | - | -92 |
| Рабочая температура частоты | оС | Т | -55 | +80 | +20 |

2. Рекомендуемая схема включения фильтра ФП-402 140B15 МГц в корпусе

SMD 13,3x6,5x2,0 , M3-12991-R, Sumitomo Metal (SMI), Япония

Сопротивление генератора:  RS = 50  Ом .

Сопротивление нагрузки:      RL = 50  Ом .

Согласующие цепи :   L1 = 47 нГ; C1 = 56 пФ; L2 = 47 нГ; C2 = 150 пФ.

Вход: (11); выход: (5).

Знак (•) располагается на крышке напротив "ключевой" контактной площадки (4).

Особенности монтажа :

Гарантированное затухание в широком интервале частот определяется не только избирательностью фильтра на ПАВ, но и электромагнитной наводкой со входа на выход в печатной плате потребителя. Поэтому топология печатной платы должна обеспечивать уровень электромагнитной наводки не хуже -(65-70) дБ.

Для этого входную и выходную "земли" платы целесообразно разделить: входные "земли" разместить на лицевой стороне платы, выходные - на обратной стороне платы или выполнить поперечный паз в металлизации, если входные и выходные "земли" размещены на одной стороне платы. При этом металлизацию на лицевой и обратной стороне платы следует соединить между собой через сквозные металлизированные отверстия или перемычки.

3. Измеренные  частотные  характеристики фильтра ФП-402 140B15 МГц

|S21|, dB ; GDT, nsec

а

|S21|, dB

б

Измеренные частотные характеристики фильтра ФП-402 140B15 МГц :

а – АЧХ и ГВЗ в полосе пропускания (F0 = 140 МГц; BW1 = 15,1 МГц; BW3 = 17,6 МГц

IL=9,2 дБ; AR = 0,6 дБ и GDV = 75 нсек в полосе частот F0  ( 6,0 МГц,) ;

б - |S21| в полосе частот 90 – 190 МГц (BW40 = 26,7 МГц ; UR= 38-50 дБ)

Режим:	50/50 Ом с согласующими цепями  L1C1 + L2C2.

Корпус:	SMD 13,3 x 6,5 x2,0 мм.

Температурный коэффициент частоты ТКЧ= - 92ppm/0C.

Обозначения:

AR	-	пульсации амплитуды;

BW1	-	полоса пропускания по уровню - 1 дБ;

BW3	-	полоса пропускания по уровню - 3 дБ;

BW40	-	полоса пропускания по уровню - 40 дБ;

F0 	-	средняя частота;

GDV	-	пульсации ГВЗ;

IL	-	вносимые потери;

UR	-	гарантированное затухание в полосе заграждения.

FP- 402 140B15 TB0439A ADD

04-04-12