|  | ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПОВЕРХНОСТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛНАХ (ПАВ) |
| --- | --- |

ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПАВ ФП-415 415B22 МГц

### Основные электрические параметры фильтра при 25 ОС

| Параметры | Е д. | Обозн. | Спецификация Мин. Макс. | Тип. ФП-415 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральная частота | МГц | F0 | 414 | 416 | 415 |
| Вносимые потери | дБ | IL | - | 3,2 | 2,7 |
| Полоса пропускания по уровню -1 дБ | МГц | BW1 | 22 | - | 21 |
| Полоса пропускания по уровню -3 дБ | МГц | BW3 | - | - | 26,6 |
| Полоса пропускания по уровню -40 дБ | МГц | BW40 | - | 80 | 77,0 |
| Неравномерность АЧХ в полосе частот 70% от BW1 (F0 ( 7,7 МГц ) | дБ | AR | - | 1,0 | 0,5 |
| Неравномерность ГВЗ в полосе частот 70% от BW1 (F0 ( 7,7 МГц ) | нсек | GDV | - | 60 | 9 |
| Затухание в полосе заграждения | дБ | UR | 50 | - | 58 |
| Рабочая температура | оС |  | -55 | 85 | 25 |
| Сопротивления генератора и нагрузки | Ом | RS/RL | 50/50 | 50/50 | 50/50 |
| Температурный коэффициент | ppm/ 0C | TCD | - | - 72 | -72 |

2. Рекомендуемая схема включения фильтра ФП-415 415B22 МГц

в корпусе SMD 5,0 x 5,0 x 1,8 мм, KD-V99902,  KYOCERA, Япония

RS  =  RL  =  50  Ом

L1 = 46 нГн, С1 =1…5 пФ; L2 = 46 нГн, C2 = 1…5 пФ

1. Вход: (2); выход: (6).

2. Знак (() располагается на крышке напротив "ключевой" контактной площадки (8).

3. Особенности монтажа

Гарантированное затухание в широком интервале частот определяется не только избирательностью фильтра на ПАВ, но и электромагнитной наводкой со входа на выход в печатной плате потребителя. Поэтому топология печатной платы должна обеспечивать уровень электромагнитной наводки не хуже -(60-70) дБ.

Для этого входную и выходную "земли" платы целесообразно разделить: входные "земли" разместить на лицевой стороне платы, выходные - на обратной стороне платы или выполнить поперечный паз в металлизации, если входные и выходные "земли" размещены на одной стороне платы. При этом металлизацию на лицевой и обратной стороне платы следует соединить между собой через сквозные металлизированные отверстия или перемычки.

2. Измеренные  частотные  характеристики фильтра ФП-415 415B22 МГц

|S21|, dB

а

GDT, nsec

б

|S21|, dB

в

|S21|, dB

г

Измеренные частотные характеристики фильтра ФП-415 415B22 МГц :

а - |S21| АЧХ в полосе пропускания (F0 = 415 МГц; BW1 = 21,0 МГц; BW3 = 26,6 МГц;  IL= 2,7 дБ; AR = 0,2 дБ в полосе частот F0 ( 7,7 МГц (70% от полосы  по уровню - 1 дБ));

б – ГВЗ в полосе пропускания GDV = 9 нсек в полосе частот (F0  ( 7,7 МГц ));

в – |S21| в полосе частот 315 – 515 МГц  ( BW40 = 77 МГц; UR=58 дБ);

г – |S21| в полосе частот 10 – 1010 МГц .

Режим:	50/50 Ом с согласующими цепями L1С1+L2C2.

Корпус:	SMD 5,0 x 5,0 x 1,8 мм.

Температурный коэффициент частоты ТКЧ= -72 ppm/0C .

Обозначения:

AR	-	пульсации амплитуды;

BW1	-	полоса пропускания по уровню - 1 дБ;

BW3	-	полоса пропускания по уровню - 3 дБ;

BW40	-	полоса пропускания по уровню - 40 дБ;

F0 	-	средняя частота;

GDV	-	пульсации ГВЗ;

IL	-	вносимые потери;

UR	-	гарантированное затухание в полосе заграждения.

FP-415 415B22 ADD

04-03-11