|  | ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПОВЕРХНОСТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛНАХ (ПАВ) |
| --- | --- |

ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПАВ ФП- 417 84B17 МГц

НАЗНАЧЕНИЕ:

- селекция сигналов в тракте промежуточных частот приемников  систем связи.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- малые вносимые потери;

- малые пульсации амплитуды в полосе пропускания;

- избирательность более 45-50 дБ в широком диапазоне частот;

- широкий интервал рабочих температур от - 55 ОC до + 85 ОС;

- планарные керамические корпуса SMD 13,3x6,5x1,8 мм.

### Основные электрические параметры фильтра  ФП-417 при 25 ОС

| Параметры | Е д. | Обозн. | Спецификация Мин. Макс. | Тип. ФП-417 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральная частота | МГц | F0 | 83,85 | 84,15 | 84 |
| Вносимые потери | дБ | IL | - | 12,5 | 10,7 |
| Полоса пропускания по уровню -1 дБ | МГц | BW1 | 15 | - | 16,0 |
| Полоса пропускания по уровню -3 дБ | МГц | BW3 | 16 | - | 17,4 |
| Полоса пропускания по уровню -40 дБ | МГц | BW40 | - | 25 | 23,3 |
| Неравномерность АЧХ в полосе частот 70% от BW3 (F0 ( 6 МГц ) | дБ | AR | - | 1,0 | 0,7 |
| Неравномерность ГВЗ в полосе частот 70% от BW3 (F0 ( 6 МГц ) | нсек | GDV | - | 60 | 40 |
| Время задержки | мксек |  | - | 1,0 | 0,9 |
| Затухание в полосе заграждения | дБ | UR | 40 | - | 44 |
| Рабочая температура | оС |  | -55 | 85 | 25 |
| Сопротивления генератора и нагрузки | Ом | RS/RL | 50/50 | 50/50 | 50/50 |
| Температурный коэффициент | ppm/ °C | TCD | - | - 90 | -90 |

2. Рекомендуемая схема включения фильтра ФП-417 84B17 МГц

в корпусе SMD 13,3x6,5x2,0 мм , KD-V99J63, KYOCERA, Япония

RS  =  RL  =  50  Ом

L1 = 82 нГн; Q = 60; L2 = 120 нГн; Q = 60.

1. Вход: (g); выход: (a).

2. Особенности монтажа

Гарантированное затухание в широком интервале частот определяется не только избирательностью фильтра на ПАВ, но и электромагнитной наводкой со входа на выход в печатной плате потребителя. Поэтому топология печатной платы должна обеспечивать уровень электромагнитной наводки не хуже -(60-70) дБ.

Для этого входную и выходную "земли" платы целесообразно разделить: входные "земли" разместить на лицевой стороне платы, выходные - на обратной стороне платы или выполнить поперечный паз в металлизации, если входные и выходные "земли" размещены на одной стороне платы. При этом металлизацию на лицевой и обратной стороне платы следует соединить между собой через сквозные металлизированные отверстия или перемычки.

3. Измеренные  частотные  характеристики фильтра ФП-417 84B17 МГц

|S21|, dB; GDT, nsec

а

|S21|, dB

б

|S21|, dB

в

Измеренные частотные характеристики фильтра ФП-417 84B17 МГц:

а - |S21| АЧХ и ГВЗ в полосе пропускания (F0 = 84 МГц; BW1 = 16,0 МГц; BW3 = 17,4 МГц;  IL=10,7 дБ; AR = 0,7 дБ; GDV = 50 нсек в полосе частот 70% от BW3 (F0  ( 6 МГц));

б - |S21| в полосе частот 34 - 134 МГц  (BW40 = 23,3 МГц; UR=44 дБ);

в - |S21|  в полосе частот 20 - 420 МГц.

Режим:	50/50 Ом с согласованием L1 + L2.

Корпус:	SMD 13,3x6,5x2,0 мм.

Температурный коэффициент частоты ТКЧ= - 90 ppm/0C .

Обозначения:

AR	-	пульсации амплитуды;

BW1	-	полоса пропускания по уровню - 1 дБ;

BW3	-	полоса пропускания по уровню - 3 дБ;

BW40	-	полоса пропускания по уровню - 40 дБ;

F0 	-	средняя частота;

GDV	-	пульсации ГВЗ;

IL	-	вносимые потери;

UR	-	гарантированное затухание в полосе заграждения.

FP-417 84B17 ADD

01-04-11