|  | ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПОВЕРХНОСТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛНАХ (ПАВ) |
| --- | --- |

ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПАВ ФП-421 160В24 МГц

НАЗНАЧЕНИЕ:

- селекция сигналов в тракте промежуточных частот приемников систем связи .

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- избирательность более 45-55 дБ в широком диапазоне частот;

- умеренные вносимые потери 11-12 дБ ;

- широкий интервал рабочих  температур от - 60 ОC до + 85 ОС;

- планарные керамические корпуса SMD13,3x6,5x2,0 мм для монтажа на поверхность.

### 1. Основные электрические параметры фильтра  ФП-421 160В24 МГц при 20 ОС

| Параметры | Е д. | Обозн. | Спецификация | Тип. ФП-421 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мин. | Макс. |  |
| Центральная частота | МГц | F0 | 159,6 | 160,4 | 160,0 |
| Вносимые потери | дБ | IL | - | 12,0 | 11,1 |
| Полоса пропускания по уровню -1 дБ | МГц | BW1 | 20,0 | - | 24,5 |
| Полоса пропускания по уровню -3 дБ | МГц | BW3 | 24,0 | - | 26,0 |
| Полоса пропускания по уровню -40 дБ | МГц | BW40 | - | 40 | 32,9 |
| Неравномерность АЧХ в полосе частот (F0 ( 9 МГц ) | дБ | AR | - | 1,0 | 0,6 |
| Неравномерность ГВЗ в полосе частот (F0 ( 9 МГц ) | нсек | GDV | - | 100 | 25 |
| Затухание в полосе заграждения -от 20 до 120 МГц -от 190 до 420 МГц | дБ | UR | 40 40 | - - | 46-60 43-60 |
| Рабочая температура | оС |  | -60 | +85 | +25 |
| Сопротивления генератора и нагрузки | Ом | RS/RL | 50/50 | 50/50 | 50/50 |
| Температурный коэффициент частоты | ppm/ 0C | TCF | - | -96 | -90 |

2. Рекомендуемая схема включения фильтра ФП-421 160В24 МГц

в корпусе SMD 13,3x6,5x2,0 мм , KD-V99J63, KYOCERA, Япония

2.1. Сопротивления нагрузок и согласующие цепи :

RS = RL =  50 Ом . L1 = 47 нГн, Q = 60; L2 = 56 нГн, Q = 60.

2.2 Вход: (g); выход: (a).

2.3. Особенности монтажа

Конкретные номиналы L элементов согласующей цепи зависят от паразитных емкостей и индуктивностей измерительного устройства Поставщика или в печатной плате аппаратуры Заказчика. Дискретные значения номиналов элементов цепей подбираются при регулировке фильтра в аппаратуре Заказчика.

2.4. Гарантированное затухание в широком интервале частот определяется не только избирательностью фильтра на ПАВ, но и электромагнитной наводкой со входа на выход в печатной плате потребителя. Поэтому топология печатной платы должна обеспечивать уровень электромагнитной наводки не хуже -(65-70) дБ.

2.5. Рекомендуемая топология контактных площадок печатной платы

3. Измеренные  частотные  характеристики фильтра ФП-421 160В24 МГц

|S21|, dB

а

GDT, nsec

б

Δφ, град

в

VSWR

г

|S21|, dB

д

|S21|, dB

е

|S21|, dB

ж

Impulse , dB

з

Измеренные частотные характеристики фильтра ФП-421 160В24 МГц:

а - |S21| АЧХ в полосе пропускания (F0 = 160 МГц; BW1 = 24,5 МГц; BW3 = 26,0 МГц;

IL=11,1 дБ; AR = 0,6 дБ в полосе частот F0  ( 9 МГц);

б - ГВЗ в полосе пропускания - (GDV = 25 нсек в полосе частот F0  ( 9 МГц);

в - ФЧХ в полосе пропускания - (Δφ = +/- 6 град в полосе частот F0  ( 9 МГц);

г  - КСВ в полосе пропускания ( VSWR=2,5-2,9);

д - |S21| в полосе частот 110 - 210 МГц ( BW40 = 32,9 МГц; UR=-40-50 дБ);

е - |S21|  в полосе частот 20 - 420 МГц (UR=45-60 дБ );

ж - |S21|  в полосе частот 10 - 710 МГц;

з - импульсная характеристика ( TTS=-42 дБ ;  EMS =-51 дБ )

Режим:	50/50 Ом с цепями согласования в прижимном контактном устройстве.

Корпус:	SMD 13,3x6,5x2,0 мм.

Температурный коэффициент частоты ТКЧ = -90 ppm/0C .

Обозначения:

AR	-	пульсации амплитуды;

BW1	-	полоса пропускания по уровню - 1 дБ;

BW3	-	полоса пропускания по уровню - 3 дБ;

BW40	-	полоса пропускания по уровню - 40 дБ;

EMS - 	уровень электромагнитного сигнала ;

F0 	-	средняя частота;

GDV	-	пульсации ГВЗ;

Impulse -       импульсная характеристика ;

IL	-	вносимые потери;

Phase -         отклонение фазы от линейной

TTS -   	уровень сигнала тройного прохождения ;

UR	-	гарантированное затухание в полосе заграждения ;

VSWR -         коэффициент стоячей волны.

FP-421 160В24 TB0819R ADD

13-03-13