|  | ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПОВЕРХНОСТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛНАХ (ПАВ) |
| --- | --- |

ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПАВ ФП-462 111B10 МГц

НАЗНАЧЕНИЕ:

- селекция сигналов в тракте промежуточных частот приемников  систем связи.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- малые вносимые потери;

- избирательность более 45-50 дБ в широком диапазоне частот;

- широкий интервал рабочих температур от - 55 ОC до + 85 ОС;

- планарные керамические корпуса SMD13,3x6,5x1,8 мм для монтажа на

поверхность.

### Основные электрические параметры фильтра при 25 ОС

| Параметры | Е д. | Обозн. | Спецификация Мин. Макс. | Тип. ФП-462 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральная частота | МГц | F0 | 110,5 | 111,5 | 111 |
| Вносимые потери | дБ | IL | - | 12,0 | 8,5 |
| Полоса пропускания по уровню -1 дБ | МГц | BW1 | 6,0 | - | 10,6 |
| Полоса пропускания по уровню -3 дБ | МГц | BW3 | 7,0 | - | 11,6 |
| Полоса пропускания по уровню -40 дБ | МГц | BW40 | - | 20,0 | 17,7 |
| Неравномерность АЧХ в полосе частот F0(3 МГц | дБ | AR | - | 1,0 | 0,5 |
| Неравномерность ГВЗ в полосе частот F0(3 МГц | нсек | GDV | - | 100,0 | 60,0 |
| Затухание в полосе заграждения | дБ | UR | 40 | - | 44 |
| Рабочая температура | оС |  | -60 | 65 | 25 |
| Сопротивления генератора и нагрузки | Ом | RS/RL | 50/50 | 50/50 | 50/50 |
| Температурный коэффициент | ppm/ 0C | TCD | - | - 90 | -90 |

2. Рекомендуемая схема включения фильтра ФП-462 111B10 МГц

в корпусе SMD13,3x6,5x1,8 мм , M3-12991-R, Sumitomo Metal (SMI), Япония

RS  =  RL  =  50  Ом

L1 = 27 нГ; L2 = 98 нГ.

1. Вход: (11); выход: (5).

2. Знак (() располагается на крышке напротив "ключевой" контактной площадки (4).

3. Особенности монтажа

Конкретный номинал L элемента согласующей цепи зависят от паразитных емкостей и индуктивностей в печатной плате измерительного устройства.

Вносимые потери фильтра зависят от добротности катушек индуктивности согласующих цепей, которая должна быть не хуже Q=40-60 (при Q=60 дополнительные потери IL=0,5 дБ; при Q=40 дополнительные потери IL=0,8 дБ).

4. Гарантированное затухание в широком интервале частот определяется не только избирательностью фильтра на ПАВ, но и электромагнитной наводкой со входа на выход в печатной плате потребителя.

2. Измеренные  частотные  характеристики фильтра ФП-462 111B10 МГц

|S21|, dB

а

GDT, nsec

б

|S21|, dB

в

Измеренные частотные характеристики фильтра ФП-462 111B10 МГц :

а - |S21| АЧХ в полосе пропускания (F0 = 111 МГц; BW1 = 10,67 МГц; BW3 = 11,62 МГц;

IL=8,5 дБ; AR=0,5 дБ в полосе частот F0(3 МГц);

б – ГВЗ в полосе пропускания (GDV=60 нсек в полосе F0(3 МГц);

в – |S21| в полосе частот 10 – 250 МГц  (BW40 = 17,66 МГц; UR=44 дБ);

Режим:	50/50 Ом с согласующими цепями L1+L2.

Корпус:	SMD 13,3 x 6,5 x 1,8 мм.

Температурный коэффициент частоты ТКЧ= -90 ppm/0C .

Обозначения:

AR	-	пульсации амплитуды;

BW1	-	полоса пропускания по уровню - 1 дБ;

BW3	-	полоса пропускания по уровню - 3 дБ;

BW40	-	полоса пропускания по уровню - 40 дБ;

F0 	-	средняя частота;

GDV	-	пульсации ГВЗ;

IL	-	вносимые потери;

UR	-	гарантированное затухание в полосе заграждения.

FP-462 111B10 ADD

05-03-11