|  | ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПОВЕРХНОСТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛНАХ (ПАВ) |
| --- | --- |

ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПАВ ФП-466 70В14 МГц

### 1. Основные электрические параметры фильтра  ФП-466 70В14 МГц при 25 ОС

| Параметры | Е д. | Обозн. | Спецификация | Тип. ФП-466 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мин. | Макс. |  |
| Центральная частота | МГц | F0 | 69,8 | 70,2 | 70,0 |
| Вносимые потери | дБ | IL | - | 13,0 | 12,3 |
| Полоса пропускания по уровню -1 дБ | МГц | BW1 | 13,35 | - | - |
| Полоса пропускания по уровню -3 дБ | МГц | BW3 | 14,0 | - | 14,2 |
| Полоса пропускания по уровню -40 дБ | МГц | BW40 | - | 20,25 | 18,9 |
| Неравномерность АЧХ в полосе частот 90% от BW3 (F0 ( 6,3 МГц ) | дБ | AR | - | 1,0 | 0,5 |
| Нелинейность ФЧХ в полосе частот 90% от BW3 (F0 ( 6,3 МГц ) | град | Phase | - | 11,5 | 7,0 |
| Неравномерность ГВЗ в полосе частот 90% от BW3 (F0 ( 6,3 МГц ) | нсек | GDV | - | 90 | 70 |
| Затухание в полосе заграждения | дБ | UR | 40 | - | 43-55 |
| Рабочая температура | оС |  | - | - | 25 |
| Сопротивления генератора и нагрузки | Ом | RS/RL | 50/50 | 50/50 | 50/50 |
| Температурный коэффициент | ppm/ 0C | TCD | - | - | -94 |

2. Рекомендуемая схема включения фильтра ФП-466 70В14 МГц

в корпусе SMD 13,3x6,5x1,8 мм, M3-12991-R, Sumitomo Metal (SMI), Япония

RS  =  RL  =  50  Ом

L1 = 50 нГн; Q = 50; L2 = 70 нГн; Q = 50.

1. Вход: (11); выход: (5).

2. Особенности монтажа

Гарантированное затухание в широком интервале частот определяется не только избирательностью фильтра на ПАВ, но и электромагнитной наводкой со входа на выход в печатной плате потребителя. Поэтому топология печатной платы должна обеспечивать уровень электромагнитной наводки не хуже -(60-70) дБ.

Для этого входную и выходную "земли" платы целесообразно разделить: входные "земли" разместить на лицевой стороне платы, выходные - на обратной стороне платы или выполнить поперечный паз в металлизации, если входные и выходные "земли" размещены на одной стороне платы. При этом металлизацию на лицевой и обратной стороне платы следует соединить между собой через сквозные металлизированные отверстия или перемычки.

3. Измеренные частотные характеристики фильтра ФП-466 70В14 МГц

|S21|, dB

а

GDT, nsec

б

Phase , degr

в

|S21|, dB

г

Измеренные частотные характеристики фильтра ФП-466 70В14 МГц:

а - |S21| в полосе пропускания (F0 =70  МГц; BW1 = 13,5 МГц ; BW3 = 14,2 МГц; IL=12,2 дБ;  AR = 0,5 дБ в полосе частот F0 ( 6,3 МГц );

б - ГВЗ в полосе пропускания - (GDV = ( 35 нсек в полосе F0 ( 6,3 МГц);

в - ФЧХ фильтра ( нелинейность фазы DF=6 градусов  в полосе F0 ( 6,3 МГц );

г - |S21| в полосе частот 40 - 100 МГц - (BW40 = 18,9 МГц,  UR = 43 дБ).

Режим:	50/50 Ом с согласованием L1+L2.

Корпус:	SMD 13,3x6,5x1,8 мм.

Температурный коэффициент частоты ТКЧ= -94 ppm/0C .

Обозначения:

AR	-	пульсации амплитуды;

BW1	-	полоса пропускания по уровню - 1 дБ;

BW3	-	полоса пропускания по уровню - 3 дБ;

BW40	-	полоса пропускания по уровню - 40 дБ;

F0 	-	средняя частота;

GDV	-	пульсации ГВЗ;

IL	-	вносимые потери;

UR	-	гарантированное затухание в полосе заграждения.

FP-466 70В14 ADD

22-03-11