|  | ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПОВЕРХНОСТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛНАХ (ПАВ) |
| --- | --- |

ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПАВ ФП-473 70B27 МГц

НАЗНАЧЕНИЕ :

- цифровые модемы и устройства передачи широкополосных сигналов

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА :

- высокий коэффициент прямоугольности АЧХ (K3/40=1,16);

- особо малые пульсации ГВЗ и амплитуды в полосе пропускания;

- сверхширокая полоса пропускания (38 %);

- высокая избирательность (> 45 дБ в широком диапазоне частот);

- малые потери для фильтров на ПАВ сверхширокополосного класса;

- широкий интервал рабочих температур от - 55 ОC до + 85 ОС;

- планарные керамические корпуса SMD 13,3x6,5x1,8 мм.

### 1. Основные электрические параметры фильтра ФП-473 70B27 МГц при 25 ОС

| Параметры | Ед. | Обозн | Спецификация | Тип. ФП-473 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мин. | Макс. |  |
| Центральная частота | МГц | F0 | 69,8 | 70,2 | 70,0 |
| Вносимые потери | дБ | IL | - | 22,5 | 17,0 |
| Полоса пропускания по уровню -1 дБ | МГц | BW1 | - | - | 27,1 |
| Полоса пропускания по уровню -3 дБ | МГц | BW3 | 28 | - | 28,4 |
| Полоса пропускания по уровню -40 дБ | МГц | BW40 | - | 35 | 33,0 |
| Неравномерность АЧХ в полосе частот 70% от BW3 (F0 ( 10 МГц) | дБ | AR | - | 1,0 | 0,4 |
| Неравномерность ГВЗ в полосе частот 70% от BW3 (F0 ( 10 МГц) | нсек | GDV | - | 20 | 10 |
| Время задержки | мкс |  | - | - | 1,07 |
| Затухание в полосе заграждения | дБ | UR | 40 | - | 45 |
| Рабочая температура | оС | - | -55 | +85 | 25 |
| Сопротивления генератора и нагрузки | Ом | RS/RL | 50/50 | 50/50 | 50/50 |
| Температурный коэффициент | ppm/°C | TCD | - | - 90 | - |

2. Рекомендуемая схема включения фильтра ФП-473 70B27 МГц

в корпусе SMD 13.3x6.5x1.8 мм, KD-V99J63, KYOCERA, Япония

RS  =  RL  =  50  Ом

C1 = 27 pF;L1 = 100 nH,  Q = 50;C2 = 20 pF;L2 = 68 nH,  Q = 50.

1. Вход: (a); выход: (g).

2. Особенности монтажа

Гарантированное затухание в широком интервале частот определяется не только избирательностью фильтра на ПАВ, но и электромагнитной наводкой со входа на выход в печатной плате потребителя. Поэтому топология печатной платы должна обеспечивать уровень электромагнитной наводки не хуже -(60-70) дБ.

Для этого входную и выходную "земли" платы целесообразно разделить: входные "земли" разместить на лицевой стороне платы, выходные - на обратной стороне платы или выполнить поперечный паз в металлизации, если входные и выходные "земли" размещены на одной стороне платы. При этом металлизацию на лицевой и обратной стороне платы следует соединить между собой через сквозные металлизированные отверстия или перемычки.

3. Измеренные частотные характеристики фильтра  ФП-473 70B27 МГц

|S21|, dB; GDT, nsec

а

|S21|, dB

б

|S21|, dB

в

Измеренные частотные характеристики фильтра ФП-473 70B27 МГц:

а - |S21| АЧХ и ГВЗ в полосе пропускания (F0 = 70 МГц; BW1 =27,1 МГц;

BW3 =28,4 МГц;  IL=17,0 дБ; AR = 0,4 дБ, GDV = 10 нс в полосе частот 70%

от BW3 (F0  ( 10 МГц);

б - |S21| в полосе частот 20 - 120 МГц  (BW40 = 33 МГц ; UR=45 дБ);

в- |S21| в полосе частот 20 - 420 МГц.

Режим:	50/50 Ом с цепями согласования.

Корпус:	SMD 13,3 x 6,5 x 1,8 мм.

Температурный коэффициент частоты ТКЧ= -90 ppm/0C .

Обозначения:

AR	-	неравномерность амплитуды в полосе пропускания;

GDT	-	групповое время запаздывания (ГВЗ);

GDV	-	неравномерность ГВЗ;

BW1	-	полоса пропускания по уровню – 1 дБ;

BW3	-	полоса пропускания по уровню - 3 дБ;

BW40	-	полоса пропускания по уровню - 40 дБ;

F0 	-	номинальная частота;

IL	-	вносимые потери;

UR	-	гарантированное затухание в полосе заграждения.

FP-473 70B27 ADD

19-03-09

# Text boxes

ФП-473 (