|  | ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПОВЕРХНОСТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛНАХ (ПАВ) |
| --- | --- |

ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПАВ ФП-478 140B20 МГц

### Основные электрические параметры фильтра ФП-478 140B20 при 20 ОС

| Параметры | Е д. | Обозн. | Спецификация Мин. Макс. | Тип. FP-478 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральная частота | МГц | F0 | 139,6 | 140,4 | 140 |
| Вносимые потери | дБ | IL | - | 23 | 20,3 |
| Нижняя частота среза по уровню –1 дБ | МГц | FН1 | - | 130 | 129,1 |
| Верхняя частота среза по уровню –1 дБ | МГц | FВ1 | 150 | - | 150,1 |
| Полоса пропускания по уровню -1 дБ | МГц | BW1 | 20 | - | 21,0 |
| Полоса пропускания по уровню -3 дБ | МГц | BW3 | 21 | - | 23,0 |
| Нижняя частота среза по уровню -40 дБ | МГц | FН40 | 120 | - | 125,8 |
| Верхняя частота среза по уровню -40 дБ | МГц | FВ40 | - | 160 | 154,7 |
| Полоса пропускания по уровню -40 дБ | МГц | BW40 | - | 40 | 28,9 |
| Неравномерность АЧХ в полосе пропускания F0 ( 10 МГц | дБ | AR | - | 1,0 | 0,5 |
| Неравномерность ГВЗ в полосе пропускания F0 ( 10 МГц | нсек | GDV | - | 45 | 21 |
| Гарантированное затухание в полосе заграждения 45 - 120 МГц 160 - 300 МГц | дБ | UR | 40 40 | - - | 54 54 |
| Рабочая температура | оС |  | -40 | 55 | 25 |
| Сопротивления генератора и нагрузки | Ом | RS/RL | 50/50 | 50/50 | 50/50 |
| Температурный коэффициент | ppm/ 0C | TCD | - | - 76 | -76 |

2. Рекомендуемая схема включения фильтра ФП-478 140B20 МГц

в корпусе 13.3x6.5x2.0 mm, KD-V99J63, KYOCERA , Япония

RS  =  RL  =  50  Ом

1. Вход: (G); выход: (A).

2. Особенности монтажа

Гарантированное затухание в широком интервале частот определяется не только избирательностью фильтра на ПАВ, но и электромагнитной наводкой со входа на выход в печатной плате потребителя. Поэтому топология печатной платы должна обеспечивать уровень электромагнитной наводки не хуже -(60-70) дБ.

3. Измеренные  частотные  характеристики фильтра ФП-478 140B20 МГц

|S21|, dB

а

GDT, nsec

б

|S21|, dB

в

|S21|, dB

г

Измеренные частотные характеристики фильтра ФП-478 140B20 МГц:

а - |S21| в полосе пропускания ( F0 = 140 МГц; IL=20,3 дБ; BW1= 21 МГц; BW3= 23 МГц; AR=0,5 дБ  в гарантированной полосе 70% от BW3 (F0  ( 10 МГц));

б - ГВЗ в полосе пропускания (неравномерность GDV = 21 нс в полосе 70% от BW3 (F0  ( 10 МГц);

в -  |S21| в полосе частот 115 - 165 МГц (BW40 = 28,9 МГц; UR = 54 дБ );

г - |S21| в полосе 40 – 440 МГц.

Режим:	50/50 Ом без согласования.

Корпус:	SMD 13.3x6.5x2.0 mm.

Температурный коэффициент частоты ТКЧ = -76 ppm/0C .

Обозначения:

AR	-	пульсации амплитуды;

BW1	-	полоса пропускания по уровню - 1 дБ;

BW3	-	полоса пропускания по уровню - 3 дБ;

BW40	-	полоса пропускания по уровню - 40 дБ;

F0 	-	средняя частота;

GDV	-	пульсации ГВЗ;

IL	-	вносимые потери;

UR	-	гарантированное затухание в полосе заграждения.

FP-478 140B20 TB0652R ADD

28-05-11