|  | ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПОВЕРХНОСТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛНАХ (ПАВ) |
| --- | --- |

ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПАВ ФП-481 220B17 МГц

1. Рекомендуемая схема включения фильтра ФП-481 220B17 МГц в корпусе

SMD 7,0x5,0x1,7мм, IRK12F2-6052АА-C, NTK Technical Ceramic, Япония

RS  =  RL  =  50  Ом.

1. Вход: (11); выход: (5).

2. Знак (() располагается на крышке напротив "ключевой" контактной площадки (4).

3. Гарантированное затухание в широком интервале частот определяется не только избирательностью фильтра на ПАВ, но и электромагнитной наводкой со входа на выход в печатной плате потребителя. Поэтому топология печатной платы должна обеспечивать уровень электромагнитной наводки не хуже -(60-70) дБ.

2. Измеренные  частотные характеристики фильтра ФП-481 220B17 МГц

|S21|, dB

а

GDT, nsec

б

|S21|, dB

в

|S21|, dB

г

Измеренные  частотные  характеристики фильтра  ФП-481 220B17 МГц:

а - |S21| в полосе пропускания (F0=220,5  МГц;  BW1=17,9 МГц; BW3=20 МГц; IL=34,7 дБ; AR=0,5 дБ в полосе частот70% от BW3 (F0(7 МГц));

б - ГВЗ в полосе пропускания (GDV=3 нсек в полосе частот70% от BW3 (F0(7 МГц));

в - |S21| в полосе частот 195,5 - 245,5 МГц -( BW40=26,4 МГц; UR=43 дБ);

г - |S21| в полосе частот 100-600 МГц .

д - Импульсная характеристика (Δτ=835 нс; TTS=48,4 дБ).

## Режим:	50/50 Ом  без цепей согласования.

Корпус:	SMD 13,3 x 6,5 x 1,8 мм.

Температурный коэффициент частоты ТКЧ= -76  ppm/0C .

Обозначения:

AR	-	пульсации амплитуды;

BW1	-	полоса пропускания по уровню - 1 дБ;

BW50	-	полоса пропускания по уровню - 50 дБ;

F0 	-	средняя частота;

GDV	-	пульсации ГВЗ;

IL	-	вносимые потери;

TTS	-	относительный уровень сигнала тройного прохождения;

UR	-	гарантированное затухание в полосе заграждения.

FP-481 220B17 ADD

28-05-11