|  | ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПОВЕРХНОСТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛНАХ (ПАВ) |
| --- | --- |

ПОЛОСОВОЙ  ФИЛЬТР  на  ПАВ ФП-489 158B17 МГц

НАЗНАЧЕНИЕ:

- селекция сигналов в тракте промежуточных частот приемников систем навигации и связи.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- малые вносимые потери;

- малые пульсации амплитуды и ГВЗ в полосе пропускания;

- избирательность более 45 дБ в широком диапазоне частот;

- широкий интервал рабочих температур от - 55 ОC до + 85 ОС;

- планарные керамические корпуса SMD 7,0x5,0x1,8 мм.

### 1. Основные электрические параметры фильтра  ФП-489 при 25 ОС

| Параметры | Ед. | Обозн. | Спецификация | Тип. ФП-489 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мин. | Макс. |  |
| Центральная частота | МГц | F0 | 157,6 | 158,4 | 157,8 |
| Вносимые потери | дБ | IL | - | 14,0 | 11,0 |
| Полоса пропускания по уровню -1 дБ | МГц | BW1 | 16,0 | - | 16,5 |
| Полоса пропускания по уровню -3 дБ | МГц | BW3 | 17,0 | - | 18,0 |
| Полоса пропускания по уровню -40 дБ | МГц | BW40 | - | 25,0 | 24,0 |
| Неравномерность АЧХ в полосе частот 70% от BW3 (F0 ( 6 МГц ) | дБ | AR | - | 1,0 | 0,4 |
| Неравномерность ГВЗ в полосе частот 70% от BW3 (F0 ( 6 МГц ) | нсек | GDV | - | 50 | 18 |
| Время задержки | мксек |  | - | - | 0,47 |
| Затухание в полосе 20-140 МГц | дБ | UR1 | 40 | - | 45-50 |
| Затухание в полосе 175-420 МГц | дБ | UR2 | 40 | - | 45-55 |
| Рабочая температура | оС |  | -55 | 85 | 25 |
| Сопротивления генератора и нагрузки | Ом | RS/RL | 50/50 | 50/50 | 50/50 |
| Температурный коэффициент частоты | ppm/ °C | TCF | - | - 94 | -90 |

2. Рекомендуемая схема включения фильтра ФП-489 158B17 МГц

в корпусе SMD 7,0x5,0х1,6 мм , IRK12F2-6320-C, NTK, Япония

RS = RL = 50 Ом  ;

L = 100 nH  (Q = 60); C = 27 pF.

1. Вход: (4); выход: (10); земля: (1,2,3,5,6,7,8,9,11,12).

2. Особенности монтажа

Конкретные номиналы элементов согласующих цепей зависят от паразитных емкостей и индуктивностей в печатной плате измерительного устройства или аппаратуры Заказчика. Дискретные значения номиналов элементов цепей подбираются при регулировке фильтра в аппаратуре Заказчика.

3. Гарантированное затухание в широком интервале частот определяется не только избирательностью фильтра на ПАВ, но и электромагнитной наводкой со входа на выход в печатной плате потребителя. Поэтому топология печатной платы должна обеспечивать уровень электромагнитной наводки не хуже -(65-70) дБ.

3. Измеренные  частотные  характеристики фильтра  ФП-489 158B17 МГц

|S21|, dB; GDT, nsec

а

|S21|, dB

б

|S21|, dB

в

Измеренные  частотные  характеристики фильтра  ФП-489 158B17 МГц  :

а - |S21| АЧХ, ГВЗ в полосе пропускания (F0 = 157,7 МГц; BW1 = 16,5 МГц;

BW3 = 18,0 МГц;  IL=11,4 дБ; AR = 0,4 дБ, GDV = 18 нсек в полосе частот 70% от BW3 (F0  ( 6 МГц ));

б - |S21| в полосе частот 108 - 208 МГц  ( BW40 = 24,0 МГц; UR=45-50 дБ);

в - |S21| в полосе частот 20 – 420 МГц .

Режим:	50/50 Ом с согласующей цепью LC.

Корпус:	SMD 7,0x5,0x1,8 мм.

Обозначения:

AR	-	пульсации амплитуды;

BW1	-	полоса пропускания по уровню - 1 дБ;

BW3	-	полоса пропускания по уровню - 3 дБ;

BW40	-	полоса пропускания по уровню - 40 дБ;

F0 	-	средняя частота;

GDV	-	пульсации ГВЗ;

IL	-	вносимые потери;

UR	-	гарантированное затухание в полосе заграждения.

FP-489 158B17v4 Ad.doc

02.04.2009

# Text boxes

ФП-489