|  | ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПОВЕРХНОСТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛНАХ (ПАВ) |
| --- | --- |

ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПАВ ФП-491 356B22 МГц

НАЗНАЧЕНИЕ : селекция сигналов в тракте промежуточных частот навигационного приемника системы GLONASS.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА :

- малые вносимые потери ;

- малые пульсации амплитуды и ГВЗ в полосе пропускания;

- избирательность более 40-50 дБ в широком диапазоне частот ;

- широкий интервал рабочих температур от - 50 ОC до + 85 ОС ;

- планарные керамические корпуса для монтажа на поверхность.

### 1. Основные электрические параметры фильтра ФП-491 356B22 МГц при 20 ОС

| Параметр | Ед. | Обозн. | Спецификация | Тип. ФП-491 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мин. | Макс. |  |
| Номинальная частота | МГц | F0 | 355,5 | 356,5 | 356 |
| Вносимые потери | дБ | IL | - | 12,0 | 9,8 |
| Полоса пропускания по уровню –1,0 дБ | МГц | BW1 | 16,0 | - | 22,0 |
| Неравномерность АЧХ в полосе 346-366 МГц | дБ | AR | - | 1,0 | 0,6 |
| Неравномерность ГВЗ в полосе 346-366 МГц | нс | GDV | - | 20,0 | 15,0 |
| Полоса пропускания по уровню –40 дБ | МГц | BW40 | - | 45 | 39 |
| Относительное затухание в диапазоне частот: - от 10 МГц до 330 МГц - от 380 МГц до 900 МГц | дБ | UR | 30 35 | - - | 48 40 |
| Сопротивления нагрузки и генератора | Ом | RL/RS | 45 | 55 | 50 |
| Температурный коэффициент частоты | ТКЧ | ppm/grad | - | -72 | -68 |
| Рабочая температура | oC | oC | –50оС | +85оС | от –50оС до +85оС |

2. Рекомендуемая схема включения фильтра ФП-491 356B22 МГц в корпусе

SMD 5,0x7,0x1,8 мм , IRK12F2-6320В-C, NTK Technical CERAMIK, Япония

Rн = Rг = 50 Ом .

L1 = 6-12 нГ ; L2 = 12-18 нГ;

С1 = 5,6 пФ; С2 = 7,5 пФ.

1. Вход: (4); выход: (10).

2. Знак (() располагается на крышке напротив "ключевой" контактной площадки (9).

3. Гарантированное затухание в широком интервале частот определяется не только избирательностью фильтра на ПАВ, но и электромагнитной наводкой со входа на выход в печатной плате потребителя. Поэтому топология печатной платы должна обеспечивать уровень электромагнитной наводки не хуже -(65-70) дБ.

3. Измеренные  частотные характеристики фильтра ФП-491 356B22 МГц

|S21|, dB

а

GDT, nsec

б

VSWR

в

|S21|, dB

г

|S21|, dB

д

Измеренные  частотные  характеристики фильтра ФП-491 356B22 МГц , v2:

а - |S21| в полосе пропускания ( F0 = 356 МГц ; IL=9,7 дБ; BW1 = 22 МГц; AR=0,6 дБ в полосе F0 +/-10 МГц );

б - неравномерность ГВЗ в полосе пропускания  (GDV = 15 нс в полосе F0 +/-10 МГц);

в - КСВ в полосе пропускания ( КСВ= 2,0-2,3 в полосе F0 +/-10 МГц ) ;

г - |S21| в полосе частот 256– 456 МГц  (BW40 = 39 МГц; UR=40 дБ);

д - |S21| в полосе частот 100 - 900 МГц (UR=46 дБ)

Режим:	50/50 Ом с согласующими цепями .

Корпус:	SMD 7,0 x 5,0 x 1,5 мм.

Температурный коэффициент частоты ТКЧ= -68 ppm/0C .

Обозначения:

AR	-	неравномерность амплитуды в полосе пропускания;

BW1	-	полоса пропускания по уровню – 1 дБ;

BW3	-	полоса пропускания по уровню - 3 дБ;

BW40	-	полоса пропускания по уровню - 40 дБ;

F0 	-	номинальная частота;

IL	-	вносимые потери;

UR	-	гарантированное затухание.

FP-491 356В22 ADD

12-06-12