|  | ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПОВЕРХНОСТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛНАХ (ПАВ) |
| --- | --- |

ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПАВ ФП- 493 280B20 МГц

1. Рекомендуемая схема включения фильтра ФП- 493 280B20 МГц с согласованием в корпусе SMD 5,0x5,0x1,7 мм, KD-V99902,  KYOCERA, Япония

RS  =  RL  =  50  Ом

L1 = 18 нГн, C1 = 10 пФ; L2 = 15 нГн, C2 = 10 пФ.

1. Вход: (2); выход: (6).

2. Особенности монтажа

Конкретные номиналы L элементов согласующих цепей зависят от паразитных емкостей и индуктивностей в печатной плате измерительного устройства поставщика или плате аппаратуры Заказчика. Дискретные значения номиналов элементов цепей подбираются при регулировке фильтра в аппаратуре Заказчика.

Гарантированное затухание в широком интервале частот определяется не только избирательностью фильтра на ПАВ, но и электромагнитной наводкой со входа на выход в печатной плате потребителя. Поэтому топология печатной платы должна обеспечивать уровень электромагнитной наводки не хуже -(60-70) дБ.

2. Измеренные  частотные  характеристики фильтра ФП- 493 280B20 МГц

|S21|, dB

а

GDT, nsec

б

Измеренные частотные характеристики фильтра ФП- 493 280B20 МГц:

а - |S21| АЧХ в полосе частот 220 - 340 МГц (F0 = 280 МГц; BW3 = 20,0 МГц; IL=8,7 дБ; AR = 2,0 дБ; BW30 = 24,4 МГц; UR= 40 дБ);

б – GDT ГВЗ в полосе пропускания (GDV = 72 нсек в полосе частот (F0  ( 9 МГц );).

Режим:	50/50 Ом, с согласованием L1C1 + L2C2..

Корпус:	SMD 5,0 x 5,0 x 1,7 мм.

Температурный коэффициент частоты ТКЧ = -76 ppm/0C .

Обозначения:

AR	-	пульсации амплитуды;

BW1	-	полоса пропускания по уровню - 1 дБ;

BW3	-	полоса пропускания по уровню - 3 дБ;

BW40	-	полоса пропускания по уровню - 40 дБ;

F0 	-	средняя частота;

GDV	-	пульсации ГВЗ;

IL	-	вносимые потери;

UR	-	гарантированное затухание в полосе заграждения.

FP-493 280B20 TB280ID ADD

17-03-11