|  | ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПОВЕРХНОСТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛНАХ (ПАВ) |
| --- | --- |

ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПАВ ФП- 5009 860,5B25 МГц

НАЗНАЧЕНИЕ:

- селекция сигналов в тракте приема  несущих частот систем связи .

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- малые вносимые потери 2,0-2,2 дБ;

- высокая температурная стабильность TCF=-34 ppm/degr ;

- широкий интервал рабочих температур от -50 0С до + 85 0С ;

- планарные керамические корпуса SMD 3,0x3,0x1,4 мм для монтажа

на поверхность.

### Основные электрические параметры фильтра ФП-5009 860,5В25 МГц при 20 ОС

| Параметры | Е д. | Обозн. | Спецификация | Тип. ФП-546 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мин. | Макс. |  |
| Центральная частота | МГц | F0 | 869,5 | 861,5 | 860,5 |
| Вносимые потери | дБ | IL | - | 3,0 | 2,0 |
| Полоса пропускания по уровню -1 дБ | МГц | BW1 | 25,0 | - | 33,0 |
| Полоса пропускания по уровню -3 дБ | МГц | BW3 | 30,0 | - | 36,0 |
| Полоса пропускания по уровню -40 дБ | МГц | BW40 | - | 100,0 | 70,0 |
| Неравномерность АЧХ в полосе частот F0 ( 12,5 МГц | дБ | AR | - | 1,5 | 0,7 |
| Неравномерность ГВЗ в полосе частот F0 ( 12,5 МГц | нсек | GDV | - | 25 | 16 |
| Относительное затухание в полосах заграждения : - от 10 МГц до 820 МГц - от 880 МГц до 1800 МГц - от 1800 МГц до 2500 МГц | дБ | UR | 40 40 30 | - - - | 60-55 55-45 45-35 |
| Рабочая температура | оС |  | -50 | +85 | +20 |
| Сопротивления генератора и нагрузки | Ом | RS/RL | 50/50 | 50/50 | 50/50 |
| Температурный коэффициент частоты | ppm/ 0C | TCF | - | - 34 | -34 |

1. Рекомендуемая схема включения фильтра ФП- 5009 860,5B25 МГц

в корпусе SMD 3,0x3,0x1,4 мм, KD-V99D59-A, KYOCERA, Япония

2.1 Сопротивление генератора:  RS = 50 Ом.

2.2 Сопротивление нагрузки:       RL = 50 Ом.

2.3 Вход: (В); выход: (Е).

2.4 Особенности монтажа на плату:

Гарантированное затухание в широком интервале частот определяется не только избирательностью фильтра на ПАВ, но и электромагнитной наводкой со входа на выход в прижимном контактном устройстве Поставщика или в печатной плате Потребителя. Поэтому топология печатной платы должна обеспечивать уровень электромагнитной наводки не хуже -(65-70) дБ. Типичное улучшение затухания в полосах заграждения фильтра на печатной плате составляет от 5 до 10 дБ по сравнению с прижимным контактным устройством.

2.5 Рекомендуемый вид контактных площадок печатной платы

2. Измеренные частотные характеристики фильтра ФП- 5009 860,5B25 МГц

|S21|, dB

а

GDT , nc

б

VSWR

в

|S21|, dB

г

|S21|, dB

д

Измеренные частотные характеристики фильтра ФП- 5009 860,5B25 МГц:

а - |S21| в полосе пропускания ( F0 = 860,5 МГц;  IL=1,9 дБ; BW1= 33 МГц  ;

BW3= 36 МГц ;  AR=0,5 дБ  в гарантированной полосе  F0  ( 12,5 МГц ) ;

б - ГВЗ в полосе пропускания (неравномерность GDV = 8 нс в полосе  F0  ( 25 МГц);

в - КСВН в полосе пропускания  (VSWR = 1, 5 в полосе  F0  ( 12,5  МГц ) ;

г -  |S21| в полосе частот 660-1060 МГц (BW40= 70 МГц ; UR = 55-58 дБ );

д - |S21| в полосе 10 – 3010 МГц ( UR = 56-25 дБ )

Режим:	50/50 Ом без согласования в прижимном контактном устройстве.

Корпус:	SMD 3,0 x 3,0 x 1,4 мм.

Температурный коэффициент частоты ТКЧ= -34 ppm/0C .

Обозначения:

AR	-	пульсации амплитуды;

BW1	-	полоса пропускания по уровню - 1 дБ;

BW3	-	полоса пропускания по уровню - 3 дБ;

BW40	-	полоса пропускания по уровню - 40 дБ;

F0 	-	средняя частота;

GDV	-	пульсации ГВЗ;

IL	-	вносимые потери;

UR	-	гарантированное затухание в полосе заграждения;

VSWR-          коэффициент стоячей волны по напряжению.

FP-5009 860,5B25 TA0328А ADD

04-01-13