|  | ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПОВЕРХНОСТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛНАХ (ПАВ) |
| --- | --- |

ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПАВ ФП- 5012 700B25 МГц

1. Рекомендуемая схема включения фильтра ФП- 5012 700B25 МГц

в корпусе SMD 3,0x3,0x1,4 мм, KD-V99D59-A, KYOCERA, Япония

RS  =  RL  =  50  Ом

1. Вход: (B); выход: (E).

2. Особенности монтажа

Гарантированное затухание в широком интервале частот определяется не только избирательностью фильтра на ПАВ, но и электромагнитной наводкой со входа на выход в печатной плате потребителя. Поэтому топология печатной платы должна обеспечивать уровень электромагнитной наводки не хуже -(60-70) дБ.

2. Измеренные частотные характеристики фильтра ФП- 5012 700B25 МГц

|S21|, dB

а

|S21|, dB

б

S11 SWR

в

S22 SWR

г

Измеренные частотные характеристики фильтра ФП- 5012 700B25 МГц:

а - |S21| АЧХ в полосе частот 600 – 800 МГц (F0 = 700 МГц; BW1 = 25 МГц; BW30 = 55 МГц; IL=1,7 дБ; AR = 0,6 дБ);

б – |S21| в полосе частот 500  – 2200 МГц (UR=55 дБ);

в – S11 КСВН в полосе частот 600 – 800 МГц (SWR = 1,3);

г – S22 КСВН в полосе частот 600 – 800 МГц (SWR = 1,3).

Режим:	50/50 Ом без согласования.

Корпус:	SMD 3,0 x 3,0 x 1,4 мм.

Температурный коэффициент частоты ТКЧ = -64 ppm/0C .

Обозначения:

AR	-	пульсации амплитуды;

BW1	-	полоса пропускания по уровню - 1 дБ;

BW3	-	полоса пропускания по уровню - 3 дБ;

BW40	-	полоса пропускания по уровню - 40 дБ;

F0 	-	средняя частота;

GDV	-	пульсации ГВЗ;

IL	-	вносимые потери;

UR	-	гарантированное затухание в полосе заграждения.

FP-5012 700B25 TA0617А ADD

15-03-11