|  | ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПОВЕРХНОСТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛНАХ (ПАВ) |
| --- | --- |

ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПАВ ФП-5035 800B30 МГц

### 1. Основные электрические параметры фильтра  ФП-5035 800B30 МГц при 20 ОС

| Параметры | Ед. | Обозн. | Спецификация | Тип. ФП-5035 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мин. | Макс. |  |
| Центральная частота | МГц | F0 | 799 | 801 | 800 |
| Вносимые потери | дБ | IL | - | 3,0 | 2,0 |
| Полоса пропускания по уровню -1 дБ | МГц | BW1 | 25 | - | 30 |
| Полоса пропускания по уровню -3 дБ | МГц | BW3 | 32 | - | 35 |
| Полоса пропускания по уровню -40 дБ | МГц | BW40 | - | - | 62 |
| Неравномерность АЧХ в полосе частот (F0 ( 10 МГц) | дБ | AR | - | 1,0 | 0,6 |
| Неравномерность ГВЗ в полосе частот (F0 ( 10 МГц) | мкс | GDV | - | 15 | 12 |
| Неравномерность КСВ в полосе частот (F0 ( 10 МГц) |  | SWR | - | 1,6 | 1,6 |
| Затухание в полосе 50-770 МГц | дБ | UR1 | 40 | - | 45-55 |
| Затухание в полосе 845-1500 МГц | дБ | UR2 | 40 | - | 45-55 |
| Сопротивления генератора и нагрузки | Ом | RS/RL | 50/50 | 50/50 | 50/50 |
| Рабочая температура | оС |  | -50 | +65 | +20 |
| Температурный коэффициент частоты | ppm/ °C | TCF | - | - | -34 |

2. Рекомендуемая схема включения фильтра ФП-5035 800B30 МГц

в корпусе SMD 3,0x3,0x1,4 мм, KD-V99D59-A, KYOCERA, Япония

Сопротивление генератора:  RS = 50  Ом .

Сопротивление нагрузки:      RL = 50  Ом.

Вход: (В); выход: (Е).

Особенности монтажа :

Гарантированное затухание в широком интервале частот определяется не только избирательностью фильтра на ПАВ, но и электромагнитной наводкой со входа на выход в контактном устройстве или в печатной плате потребителя. Поэтому топология печатной платы должна обеспечивать уровень электромагнитной наводки не хуже -(60-70) дБ.

Рекомендуемый вид контактных площадок печатной платы

3. Измеренные  частотные  характеристики фильтра ФП-5035 800B30 МГц

|S21|, dB

а

GDT, nsec

б

VSWR

в

|S21|, dB

г

|S21|, dB

д

Измеренные частотные характеристики фильтра ФП-5035 800B30 МГц:

а – |S21| в полосе пропускания (F0 = 800 МГц; BW1 = 30 МГц; BW3 = 35 МГц

IL=2,0 дБ; AR = 0,6 дБ и в полосе частот F0  ( 10 МГц) ;

б – ГВЗ в полосе пропускания (GDV = 12 нсек в полосе частот F0 ± 10 МГц);

в – КСВН в полосе пропускания (SWR = 1,6 в полосе частот F0 ± 10 МГц);

г - |S21| в полосе частот 508 – 1008 МГц (BW35 = 62 МГц ; UR = 45 дБ);

д - |S21| в полосе частот 50 – 3000 МГц (UR= 45 дБ)

Режим:	50/50 Ом без согласования.

Корпус:	SMD 3,0 x 3,0 x1,4 мм.

Температурный коэффициент частоты ТКЧ= -34 ppm/0C.

Обозначения:

AR	-	пульсации амплитуды;

BW1	-	полоса пропускания по уровню - 1 дБ;

BW3	-	полоса пропускания по уровню - 3 дБ;

BW40	-	полоса пропускания по уровню - 40 дБ;

F0 	-	средняя частота;

GDV	-	пульсации ГВЗ;

IL	-	вносимые потери;

UR	-	гарантированное затухание в полосе заграждения.

FP-5035 800B30 TA0740A ADD

06-04-12