|  | ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПОВЕРХНОСТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛНАХ (ПАВ) |
| --- | --- |

ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПАВ ФП-5041 1176B30 МГц

НАЗНАЧЕНИЕ : селекция сигналов в тракте несущих частот навигационных приемников систем ГЛОНАСС, диапазон L5, и  GALILEO.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- малые вносимые потери 2,6-3,0 дБ;

- малая неравномерность ГВЗ 6- 8 нсек в рабочем диапазоне частот;

- высокая избирательность 45-55 дБ в широком диапазоне частот;

- высокая   температурная стабильность ТКЧ =- 32 ppm/oC;

- широкий интервал рабочих температур от - 60 ОC до + 85 ОС;

- отсутствие цепей согласования с 50- омным трактом;

- миниатюрные керамические корпуса LTCC 3,0x3,0x1,4 мм для монтажа на поверхность печатной платы;

- высокая стойкость к внешним механическим и климатическим воздействиям.

1. Основные электрические параметры фильтра  ФП-5041 1176B30 МГц при 20 ОС

| Параметры | Е д. | Обозн. | Спецификация | Тип. ФП-5041 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мин. | Макс. |  |
| Центральная частота | МГц | F0 | 1176,0 | 1177,0 | 1176,45 |
| Вносимые потери | дБ | IL | - | 3,5 | 2,8 |
| Полоса пропускания по уровню -1,0 дБ | МГц | BW1 | 20,0 | - | 31,5 |
| Неравномерность АЧХ в полосе частот F0 ( 12,5 МГц | дБ | AR | - | 1,0 | 0,7 |
| Неравномерность ГВЗ в полосе частот F0 ( 12,5 МГц | нсек | GDV | - | 20 | 15 |
| КСВ в полосе частот F0 ( 12,5 МГц |  | SWR | - | 2,5 | 1,6 |
| Затухание в полосе 50-1121,5 МГц | дБ | UR1 | 40 | - | 42-45 |
| Затухание в полосе 1231,5-2500 МГц | дБ | UR2 | 35 | - | 42-45 |
| Сопротивления генератора и нагрузки | Ом | RS/RL | 50/50 | 50/50 | 50/50 |
| Температурный коэффициент частоты | ppm/ °C | TCF | - | - 45 | -34 |

2. Рекомендуемая схема включения фильтра ФП-5041 1176B30 МГц в корпусе

SMD 3,0x3,0x1,4 мм, KD-V99D59-A , KYOCERA, Япония

2.1. RS  =  RL  =  50  Ом .

Вход: (B); выход: (E).

Примечание:

Гарантированное затухание в широком интервале частот определяется не только избирательностью фильтра на ПАВ, но и электромагнитной наводкой со входа на выход в контактном устройстве или в печатной плате потребителя. Поэтому топология печатной платы должна обеспечивать уровень электромагнитной наводки не хуже -(65-70) дБ.

# 2.2. Рекомендуемый вид контактных площадок печатной платы

3.Измеренные частотные характеристики фильтра ФП-5041 1176B30 МГц

|S21|, dB

a

|S21|, dB

б

Измеренные частотные характеристики фильтра ФП-5041 1176B30 МГц:

а - |S21| в полосе пропускания ( F0 = 1176,5 МГц ; IL=2,8 дБ; BW1 = 31,5 МГц;

BW3 = 38.4 МГц ; AR=0,6 дБ в полосе частот F0  ( 12,5 МГц);

б - |S21| в полосе частот 1076 - 1276 МГц  (BW40 = 84 МГц; UR=42-45 дБ)

Режим:	50/50 Ом без согласования.

Корпус:	SMD 3,0 x 3,0 x 1,4 мм.

Температурный коэффициент частоты ТКЧ= -34 ppm/0C .

Обозначения:

AR	-	пульсации амплитуды;

BW1	-	полоса пропускания по уровню - 1 дБ;

BW3	-	полоса пропускания по уровню - 3 дБ;

BW40	-	полоса пропускания по уровню - 40 дБ;

F0 	-	средняя частота;

GDV	-	пульсации ГВЗ;

IL	-	вносимые потери;

UR	-	гарантированное затухание в полосе заграждения.

FP-5041 1176B30 TA0675A ADD

08-06-12