|  | ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПОВЕРХНОСТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛНАХ (ПАВ) |
| --- | --- |

ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПАВ ФП-511 207,7В2 МГц

1. Рекомендуемая схема включения фильтра ФП-511 207,7В2 МГц в корпусе SMD 13,3x6,5x1,8 мм, KD-V99J63, KYOCERA, Япония

RS  =  RL  =  50  Ом

L1 = 120 нГн; Q = 60; С1 = 33 пФ; L2 = 100 нГн; Q = 60; С2 = 24 пФ.

1. Вход: (g); выход: (a).

2. Особенности монтажа

Гарантированное затухание в широком интервале частот определяется не только избирательностью фильтра на ПАВ, но и электромагнитной наводкой со входа на выход в печатной плате потребителя. Поэтому топология печатной платы должна обеспечивать уровень электромагнитной наводки не хуже -(60-70) дБ.

Для этого входную и выходную "земли" платы целесообразно разделить: входные "земли" разместить на лицевой стороне платы, выходные - на обратной стороне платы или выполнить поперечный паз в металлизации, если входные и выходные "земли" размещены на одной стороне платы. При этом металлизацию на лицевой и обратной стороне платы следует соединить между собой через сквозные металлизированные отверстия или перемычки.

2. Измеренные  частотные  характеристики фильтра ФП-511 207,7В2 МГц

|S21|, dB

а

GDT, nsec

б

|S21|, dB

в

|S21|, dB

г

Измеренные частотные характеристики фильтра ФП-511 207,7В2 МГц:

а - |S21| в полосе пропускания (F0 = 207,7 МГц; BW1 =1,2 МГц; BW3 =2,4 МГц;

IL=9,1 дБ; AR = 1,0 дБ в полосе в полосе частот 70% от BW3 (F0  ( 0,8 МГц ));

б - ГВЗ в полосе пропускания - (GDV = 85 нсек в полосе частот 70% от

BW3 (F0  ( 0,8 МГц ));

в - |S21| в полосе частот 197 - 217 МГц  (BW35 = 5,7 МГц; UR=44 дБ);

г- |S21| в полосе частот 100 - 300 МГц.

Режим:	50/50 Ом с согласованием L1С1+L2С2.

Корпус:	SMD 13,3x6,5x1,8 мм.

Температурный коэффициент частоты ТКЧ = -0,04ppm/0C2 .

Обозначения:

AR	-	пульсации амплитуды;

BW1	-	полоса пропускания по уровню - 1 дБ;

BW3	-	полоса пропускания по уровню - 3 дБ;

BW40	-	полоса пропускания по уровню - 40 дБ;

F0 	-	средняя частота;

GDV	-	пульсации ГВЗ;

IL	-	вносимые потери;

UR	-	гарантированное затухание в полосе заграждения.

FP-511 207.7В2 TB0859R ADD

22-03-11