|  | ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПОВЕРХНОСТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛНАХ (ПАВ) |
| --- | --- |

ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПАВ ФП-518 151В6,0 МГц

### 1. Основные электрические параметры фильтра  ФП-518 151В6,0 МГц при 25 ОС

| Параметры | Е д. | Обозн. | Спецификация | Тип. ФП-518 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мин. | Макс. |  |
| Центральная частота | МГц | F0 | 150,7 | 151,3 | 150,95 |
| Вносимые потери | дБ | IL | - | 5,0 | 3,2 |
| Полоса пропускания по уровню -3 дБ | МГц | BW3 | 3,0 | - | 6,1 |
| Полоса пропускания по уровню -45 дБ | МГц | BW45 | - | 26,0 | 16,2 |
| Неравномерность АЧХ в полосе частот 70% от BW3 (F0 (2,1 МГц) | дБ | AR | - | 1,0 | 0,6 |
| Относительное затухание при расстройке F0 ( 13,0 МГц | дБ | UR1 | 40 | - | 45 |
| Затухание в полосе 50-143 МГц | дБ | UR2 | 45 | - | 70 |
| Затухание в полосе 164-300 МГц | дБ | UR3 | 45 | - | 70 |
| Рабочая температура | оС |  | -15 | 55 | 25 |
| Сопротивления генератора и нагрузки | Ом | RS/RL | 50/50 | 50/50 | 50/50 |
| Температурный коэффициент | ppm/ °C | TCD | - | -72 | -72 |

1. Рекомендуемая схема включения фильтра ФП-518 151В6,0 МГц в корпусе

SMD 14,0x8,2x2,0 мм, IRK14F2-6041A-C,  NTK Technical Ceramics, Япония

Сопротивление генератора:    RS = 50  Ом .

Сопротивление нагрузки:        RL = 50  Ом .

Согласующие цепи :                 С1 = 3,6 пФ , С2 = 3,6 пФ.

Вход: (6); выход: (13).

Знак (() располагается на крышке напротив "ключевой" контактной площадки (2).

Особенности монтажа :

Гарантированное затухание в широком интервале частот определяется не только избирательностью фильтра на ПАВ, но и электромагнитной наводкой со входа на выход в печатной плате потребителя. Поэтому топология печатной платы должна обеспечивать уровень электромагнитной наводки не хуже -(60-70) дБ.

Для этого входную и выходную "земли" платы целесообразно разделить: входные "земли" разместить на лицевой стороне платы, выходные - на обратной стороне платы или выполнить поперечный паз в металлизации, если входные и выходные "земли" размещены на одной стороне платы. При этом металлизацию на лицевой и обратной стороне платы следует соединить между собой через сквозные металлизированные отверстия или перемычки.

Конкретные номиналы корректирующих конденсаторов зависят от монтажных емкостей печатных плат в аппаратуре или в измерительном устройстве Заказчика.

2. Измеренные  частотные  характеристики фильтра ФП-518 151В6,0 МГц

|S21|, dB

2    1.0 dB/div			S21                              log  MAG

(    0.0000 dB			REF    -3.163 dB

CENTER    0.150500000 GHz			SPAN    0.009000000 GHz

а

|S21|, dB

2    10.0 dB/div			S21                              log  MAG

(    0.0003 dB			REF    -3.161 dB

CENTER    0.150500000 GHz			SPAN    0.035000000 GHz

б

|S21|, dB

START      0.050000000 GHz			STOP    0.300000000 GHz

в

Измеренные частотные характеристики фильтра ФП-518 151В6,0 МГц: :

а – |S21| АЧХ в полосе пропускания (F0 = 150,95 МГц; BW1 = 5,1 МГц;

BW3 = 6,1 МГц;  IL=3,2 дБ; AR = 0,6 дБ в полосе частот F0  ( 2,1 МГц ;

б – |S21| в полосе частот 133 – 168 МГц  (BW45 = 16,2 МГц; UR=65-70 дБ);

в - |S21| в полосе частот 50 – 300 МГц  (UR=70 дБ)

Режим:	50/50 Ом с согласующими цепями С1+С2.

Корпус:	SMD 14,0 x 8,2 x2,0 мм.

Температурный коэффициент частоты ТКЧ= -72 ppm/0C .

Обозначения:

AR	-	пульсации амплитуды;

BW1	-	полоса пропускания по уровню - 1 дБ;

BW3	-	полоса пропускания по уровню - 3 дБ;

BW40	-	полоса пропускания по уровню - 40 дБ;

F0 	-	средняя частота;

GDV	-	пульсации ГВЗ;

IL	-	вносимые потери;

UR	-	гарантированное затухание в полосе заграждения.

FP-518 151В6 ADD

29-03-12