|  | ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПОВЕРХНОСТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛНАХ (ПАВ) |
| --- | --- |

ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПАВ ФП-519 178,5B23 МГц

### Основные электрические параметры фильтра ФП-519 178,5B23 МГц при 20 ОС

| Параметры | Е д. | Обозн. | Спецификация | Тип. ФП-519 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мин. | Макс. |  |
| Центральная частота | МГц | F0 | 178,3 | 178,8 | 178,5 |
| Вносимые потери | дБ | IL | - | 24 | 19,2 |
| Полоса пропускания по уровню -1 дБ | МГц | BW1 | - | - | 23 |
| Полоса пропускания по уровню -3 дБ | МГц | BW3 | 21 | - | 24,4 |
| Полоса пропускания по уровню -50 дБ | МГц | BW50 | - | 62 | 30,9 |
| Нелинейность ФЧХ в полосе частот 70% от BW3 (F0 ( 8,5 МГц ) | град | Phase | - | - | 4,0 |
| Неравномерность АЧХ в полосе частот 70% от BW3 (F0 ( 8,5 МГц) | дБ | AR | - | 0,5 | 0,3 |
| Неравномерность ГВЗ в полосе частот 70% от BW3 (F0 ( 8,5 МГц) | нсек | GDV | - | 35 | 26 |
| Затухание в полосе заграждения | дБ | UR | 50 | - | 51 |
| Рабочая температура | оС |  | -50 | 70 | 25 |
| Сопротивления генератора и нагрузки | Ом | RS/RL | 50/50 | 50/50 | 50/50 |
| Температурный коэффициент частоты | ppm/ 0C | TCF | - | - 76 | -76 |

2. Рекомендуемая схема включения фильтра ФП-519 178,5B23 МГц

в корпусе 13,3x6,5x2,0 мм, KD-V99J63, KYOCERA , Япония

RS  =  RL  =  50  Ом .

1. Вход: (G); выход: (A).

2. Особенности монтажа

Гарантированное затухание в широком интервале частот определяется не только избирательностью фильтра на ПАВ, но и электромагнитной наводкой со входа на выход в печатной плате потребителя. Поэтому топология печатной платы должна обеспечивать уровень электромагнитной наводки не хуже -(65-70) дБ.

3. Измеренные частотные характеристики фильтра ФП-519 178,5B23 МГц

|S21|, dB

а

GDT, nsec

б

Phase, degr

в

|S21|, dB

г

|S21|, dB

д

Измеренные частотные характеристики фильтра ФП-519 178,5B23 МГц:

а - |S21| в полосе пропускания ( F0 = 178 МГц; IL=19,2 дБ; BW1= 23 МГц; BW3= 24,4 МГц ; AR=0,3 дБ  в  полосе частот F0  ( 8,5 МГц);

б - ГВЗ в полосе пропускания (неравномерность ГВЗ GDV = 26 нс в полосе частот

F0  ( 8,5 МГц );

в - ФЧХ в полосе пропускания (нелинейность Phase = 4 град в полосе частот

F0  ( 8,5 МГц );

г -  |S21| в полосе частот 128,5 - 228,5 МГц (BW50 = 30,9 МГц; UR = 51-55 дБ );

д - |S21| в полосе 50 – 300 МГц

Режим:	50/50 Ом без согласования.

Корпус:	SMD 13,3x6,.5x2,0 мм.

Температурный коэффициент частоты : ТКЧ= -76 ppm/0C .

Обозначения:

AR	-	пульсации амплитуды;

BW1	-	полоса пропускания по уровню - 1 дБ;

BW3	-	полоса пропускания по уровню - 3 дБ;

BW40	-	полоса пропускания по уровню - 40 дБ;

F0 	-	средняя частота;

GDV	-	пульсации ГВЗ;

IL	-	вносимые потери;

UR	-	гарантированное затухание в полосе заграждения.

FP-519 178.5B23 TB0678R ADD

12-06-12