|  | ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПОВЕРХНОСТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛНАХ (ПАВ) |
| --- | --- |

ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПАВ ФП-520 402В0,4 МГц

### 1. Основные электрические параметры фильтра  ФП-520 402В0,4 МГц при 20 ОС

| Параметры | Е д. | Обозн. | Спецификация | Тип. ФП-520 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мин. | Макс. |  |
| Центральная частота | МГц | F0 | 402,55 | 402,75 | 402,60 |
| Вносимые потери | дБ | IL | - | 12,0 | 9,9 |
| Полоса пропускания по уровню -3 дБ | МГц | BW3 | 0,4 | - | 0,56 |
| Полоса пропускания по уровню -40 дБ | МГц | BW40 | - | 1,7 | 1,56 |
| Неравномерность АЧХ в полосе частот 70% от BW3 (F0 (0,2 МГц) | дБ | AR | - | 1,0 | 0,4 |
| Неравномерность ГВЗ в полосе частот 70% от BW3 (F0 ( 0,2 МГц) | нсек | GDV | - | 800 | 620 |
| Относительное затухание при расстройке F0 ( 13,0 МГц | дБ | UR1 | 40 | - | 40 |
| Затухание в полосе 50-401,3 МГц | дБ | UR2 | 40 | - | 50 |
| Затухание в полосе 403,1-700 МГц | дБ | UR3 | 40 | - | 40 |
| Рабочая температура | оС |  | -15 | 55 | 25 |
| Сопротивления генератора и нагрузки | Ом | RS/RL | 50/50 | 50/50 | 50/50 |
| Температурный коэффициент | ppm/ °C2 | TCD | - | -0,05 | -0,05 |

Примечание:

Допускаются отдельные всплески до уровня  -38 дБ в полосе заграждения .

1. Рекомендуемая схема включения фильтра ФП-520 402В0,4 МГц в корпусе

SMD 5,0x5,0x1,4 мм, KD-V99902,  KYOCERA, Япония

Сопротивление генератора:    RS = 50  Ом.

Сопротивление нагрузки:        RL = 50  Ом.

Согласующие цепи :                 L1 =0,09 мкГн, С1 = 17 пФ , L2 =0,09 мкГн, С2 = 17 пФ.

Вход: (1); выход: (5).

Знак (() располагается на крышке напротив "ключевой" контактной площадки (8).

Особенности монтажа :

Тип LC элементов: чипы для поверхностного монтажа (SMD).

Рекомендуемые производители SMD индуктивностей:

NEOSID, Германия - Q=60; MURATA, Япония - Q=40.

Конкретные номиналы LC элементов зависят от паразитных емкостей и индуктивностей в печатной плате измерительного устройства или аппаратуры Заказчика. Дискретные значения номиналов элементов подбираются один раз при первой регулировке фильтра в аппаратуре. Вносимые потери фильтра зависят от добротности катушек индуктивности согласующих цепей, которая должна быть не хуже Q=40-60.

Для справок:

-при Q=60 дополнительные потери IL=0,5 дБ;

-при Q=40 дополнительные потери IL=0,8 дБ.

Для получения требуемой избирательности фильтра в соответствии со спецификацией , необходимо обеспечить в печатной плате аппаратуры электромагнитную развязку между входом и выходом не хуже 65-70 дБ.

2. Измеренные  частотные  характеристики фильтра ФП-520 402В0,4 МГц

|S21|, dB

2    1.0 dB/div			S21                              log  MAG

(    -0.0000 dB			REF    -11.0 dB

CENTER    0.402200000 GHz			SPAN    0.001000000 GHz

а

GDT, nsec

3    200.0 ns/div			M6  only                              -((/((

(    115.21 рs				REF    482.0 s

CENTER    0.402200000 GHz			SPAN    0.001000000 GHz

б

|S21|, dB

2    10.0 dB/div			S21                              log  MAG

(    0.0000 dB			REF    -10.93 dB

CENTER    0.402200000 GHz			SPAN    0.014000000 GHz

в

|S21|, dB

1    10.0 dB/div			M6  only                             log  MAG

( -21.968 dB				REF    -21.97 dB

START      0.050000000 GHz			STOP    0.700000000 GHz

г

Измеренные частотные характеристики фильтра ФП-520 402В0,4 МГц: :

а – |S21| АЧХ в полосе пропускания (F0 = 402,52 МГц; BW1 = 0,45 МГц;

BW3 = 0,57 МГц;  IL=11,0 дБ; AR = 0,5 дБ в полосе частот F0  ( 0,2 МГц ;

б-   ГВЗ в полосе пропускания (GDV = 620 нсек в полосе частот F0  ( 0,2 МГц ;

в – |S21| в полосе частот 395,2 – 409,2 МГц  (BW40 = 1,6 МГц; UR=40-45 дБ);

г - |S21| в полосе частот 50 – 700 МГц  (UR=55 дБ)

Режим:	50/50 Ом с согласующими цепями L1С1+L2С2.

Корпус:	SMD 5,0 x 5,0 x1,4 мм.

Температурный коэффициент частоты ТКЧ= -0,05 ppm/0C2 .

Обозначения:

AR	-	пульсации амплитуды;

BW1	-	полоса пропускания по уровню - 1 дБ;

BW3	-	полоса пропускания по уровню - 3 дБ;

BW40	-	полоса пропускания по уровню - 40 дБ;

F0 	-	средняя частота;

GDV	-	пульсации ГВЗ;

IL	-	вносимые потери;

UR	-	гарантированное затухание в полосе заграждения.

FP-520 402В0.4 ADD

29-03-12