|  | ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПОВЕРХНОСТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛНАХ (ПАВ) |
| --- | --- |

ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПАВ ФП-521 134,5В3,9 МГц

### 1. Основные электрические параметры фильтра  ФП-521 134,5В3,9 МГц при 20 ОС

| Параметры | Ед. | Обозн. | Спецификация | Тип. ФП-521 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мин. | Макс. |  |
| Центральная частота | МГц | F0 | 134,4 | 134,6 | 134,51 |
| Вносимые потери | дБ | IL | - | 11,0 | 8,93 |
| Полоса пропускания по уровню -1 дБ | МГц | BW1 | 1,1 | - | 3,34 |
| Полоса пропускания по уровню -45 дБ | МГц | BW45 | - | 26,0 | 11,97 |
| Неравномерность АЧХ в полосе частот 70% от BW3 (F0 ( 1,4 МГц) | дБ | AR | - | 1,0 | 0,35 |
| Неравномерность ГВЗ в полосе частот 70% от BW3 (F0 ( 1,4 МГц) | нсек | GDV | - | 150 | 105 |
| Относительное затухание при расстройке F0 ( 13 МГц | дБ | UR1 | 40 | - | 46 |
| Затухание в полосе 50-121,5 МГц | дБ | UR2 | 45 | - | 46 |
| Затухание в полосе 143,5-300 МГц | дБ | UR3 | 45 | - | 46 |
| Рабочая температура | оС |  | -15 | 55 | 20 |
| Сопротивления генератора и нагрузки | Ом | RS/RL | 50/50 | 50/50 | 50/50 |
| Температурный коэффициент | ppm/ °C | TCD | - | -18 | -18 |

1. Рекомендуемая схема включения фильтра ФП-521 134,5В3,9 МГц в корпусе SMD 13,3x6,5x2,0 мм IRK 12F2-5857C-C,  NTK Technical Ceramics, Япония

Сопротивление генератора: RS = 50  Ом.

Сопротивление нагрузки:     RL = 50  Ом.

Согласующие цепи :              L1 = 0,07 мкГн , С1 = 33 пФ, L2 = 0,065 мкГн, С1 = 33 пФ.

Вход: (6) ; выход: (12).

Знак (() располагается на крышке напротив "ключевой" контактной площадки (1).

Особенности монтажа

Гарантированное затухание в широком интервале частот определяется не только избирательностью фильтра на ПАВ, но и электромагнитной наводкой со входа на выход в печатной плате потребителя. Поэтому топология печатной платы должна обеспечивать уровень электромагнитной наводки не хуже -(65-70) дБ.

Для этого входную и выходную "земли" платы целесообразно разделить: входные "земли" разместить на лицевой стороне платы, выходные - на обратной стороне платы или выполнить поперечный паз в металлизации, если входные и выходные "земли" размещены на одной стороне платы. При этом металлизацию на лицевой и обратной стороне платы следует соединить между собой через сквозные металлизированные отверстия или перемычки.

2. Измеренные  частотные  характеристики фильтра ФП-521 134,5В3,9 МГц

|S21|, dB

2     1.0 dB/div			S21                              log  MAG

(    0.0000 dB			REF    -8.872 dB

CENTER    0.134500000 GHz			SPAN    0.006000000 GHz

а

GDT, nsec

3    100.0 ns/div			S21                              -((/((

(    4.1008 ns			REF    0.0 ns

CENTER    0.134500000 GHz			SPAN    0.006000000 GHz

б

|S21|, dB

2    10.0 dB/div			S21                 .             log  MAG

(    0.0004 dB			REF    -8.859 dB

CENTER    0.134500000 GHz			SPAN    0.030000000 GHz

в

|S21|, dB

1    10.0 dB/div			S21                             log  MAG

(    -8.9795 dB			REF    -8.979 dB

START    0.050000000 GHz				STOP    0.300000000 GHz

г

Измеренные частотные характеристики фильтра ФП-521 134,5В3,9 МГц:

а – |S21| АЧХ в полосе пропускания (F0 = 134,54 МГц; BW1 =3,33 МГц;

BW3 = 3,9 МГц;  IL=9,0 дБ; AR = 0,4 дБ в полосе частот F0  ( 1,4 МГц ;

б-   ГВЗ в полосе пропускания (GDV = 105 нсек в полосе частот F0  ( 1,4 МГц ;

в – |S21| в полосе частот 119,5 – 149,5 МГц  (BW45 = 7,2 МГц; UR=45-50 дБ);

г -  |S21| в полосе частот 50 – 300 МГц  (UR=50-60 дБ)

Режим:	50/50 Ом с согласующими цепями L1С1+L2С2.

Корпус:	SMD 13,3 x 6,5 x2,0 мм.

Температурный коэффициент частоты ТКЧ= -18 ppm/0C .

Обозначения:

AR	-	пульсации амплитуды;

BW1	-	полоса пропускания по уровню - 1 дБ;

BW3	-	полоса пропускания по уровню - 3 дБ;

BW40	-	полоса пропускания по уровню - 40 дБ;

F0 	-	средняя частота;

GDV	-	пульсации ГВЗ;

IL	-	вносимые потери;

UR	-	гарантированное затухание в полосе заграждения.

FP-521 134.5В3.9 ADD

29-03-12