|  | ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПОВЕРХНОСТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛНАХ (ПАВ) |
| --- | --- |

ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПАВ ФП-525 280B20 МГц

### Основные электрические параметры фильтра ФП-525 280B20 МГц при 20 ОС

| Параметры | Е д. | Обозн. | Спецификация Мин. Макс. | Тип. ФП-525 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральная частота | МГц | F0 | - | - | 280,0 |
| Вносимые потери | дБ | IL | - | 13,0 | 8,8 |
| Полоса пропускания по уровню -1 дБ | МГц | BW1 | - | - | 17,0 |
| Полоса пропускания по уровню -3 дБ | МГц | BW3 | 18,5 | 30 | 20,5 |
| Полоса пропускания по уровню -40 дБ | МГц | BW40 | - | - | 30,0 |
| Неравномерность АЧХ в полосе частот 80% от BW1 (F0 ( 8 МГц ) | дБ | AR | - | 3,0 | 1,0 |
| Неравномерность ГВЗ в полосе частот 80% от BW1 (F0 ( 8 МГц ) | нсек | GDV | - | 100 | 80 |
| Затухание в полосе заграждения: 220 – 240 МГц 240 – 258 МГц 258 – 264 МГц 296 – 302 МГц 302 – 320 МГц 320 – 340 МГц | дБ | UR | 40 37 30 25 34 40 | - - - - - - | 45 40 35 35 37 40 |
| Рабочая температура | оС |  | -10 | +85 | 25 |
| Сопротивления генератора и нагрузки | Ом | RS/RL | 50/50 | 50/50 | 50/50 |
| Температурный коэффициент | ppm/ 0C | TCD | - | - 94 | -94 |

2. Рекомендуемая схема включения фильтра ФП-525 280B20 МГц с согласованием в корпусе SMD 5,0x5,0x1,3 мм, KD-V99902,  KYOCERA, Япония

RS  =  RL  =  50  Ом

L1 = 15 нГн; L2 = 15 нГн.

1. Вход: (2); выход: (6).

2. Особенности монтажа

Конкретные номиналы L элементов согласующих цепей зависят от паразитных емкостей и индуктивностей в печатной плате измерительного устройства поставщика или плате аппаратуры Заказчика. Дискретные значения номиналов элементов цепей подбираются при регулировке фильтра в аппаратуре Заказчика.

3. Гарантированное затухание в широком интервале частот определяется не только избирательностью фильтра на ПАВ, но и электромагнитной наводкой со входа на выход в печатной плате потребителя. Поэтому топология печатной платы должна обеспечивать уровень электромагнитной наводки не хуже -(60-70) дБ.

3. Измеренные  частотные  характеристики фильтра ФП-525 280B20 МГц

|S21|, dB

а

GDT, nsec

б

|S21|, dB

в

|S21|, dB

г

Измеренные частотные характеристики фильтра ФП-525 280B20 МГц:

а - |S21| АЧХ в полосе пропускания (F0 = 280 МГц; BW1 = 17,0 МГц; BW3 = 20,5 МГц;  IL=8,8 дБ; AR = 1 дБ в полосе частот 80% от BW3 (F0  ( 8 МГц));

б – ГВЗ  в полосе пропускания (GDV = 80 нсек в полосе частот 80% от BW3 (F0  ( 8 МГц);

в – |S21| в полосе частот 220 - 340 МГц ( BW40 = 29,9 МГц; UR= 35 дБ);

г – |S21| в полосе частот 130 - 430 МГц.

Режим:	50/50 Ом с согласующими цепями L1+L2.

Корпус:	SMD 5,0 x 5,0 x 1,3 мм.

Температурный коэффициент частоты ТКЧ = -94 ppm/0C .

4. Рекомендуемая схема включения фильтра ФП-525 280B20 МГц без согласования в корпусе SMD 5,0x5,0x1,3 мм, KD-V99902,  KYOCERA, Япония

RS  =  RL  =  50  Ом

1. Вход: (2); выход: (6).

2. Особенности монтажа

Конкретные номиналы L элементов согласующих цепей зависят от паразитных емкостей и индуктивностей в печатной плате измерительного устройства поставщика или плате аппаратуры Заказчика. Дискретные значения номиналов элементов цепей подбираются при регулировке фильтра в аппаратуре Заказчика.

3. Гарантированное затухание в широком интервале частот определяется не только избирательностью фильтра на ПАВ, но и электромагнитной наводкой со входа на выход в печатной плате потребителя. Поэтому топология печатной платы должна обеспечивать уровень электромагнитной наводки не хуже -(60-70) дБ.

5. Измеренные  частотные  характеристики фильтра ФП-525 280B20 МГц

|S21|, dB

а

GDT, ncs

б

|S21|, dB

в

|S21|, dB

г

Измеренные частотные характеристики фильтра ФП-525 280B20 МГц:

а - |S21| АЧХ в полосе пропускания (F0 = 280 МГц; BW1 = 16,96 МГц; BW3 = 19,9 МГц;  IL=13,6 дБ; AR = 1 дБ в полосе частот 80% от BW3 (F0  ( 8 МГц));

б – ГВЗ  в полосе пропускания (GDV = 40 нсек в полосе частот 80% от BW3 (F0  ( 8 МГц);

в – |S21| в полосе частот 220 - 340 МГц ( BW30 = 30 МГц; UR= 40 дБ);

г – |S21| в полосе частот 130 - 430 МГц.

Режим:	50/50 Ом без согласования.

Корпус:	SMD 5,0 x 5,0 x 1,3 мм.

Температурный коэффициент частоты ТКЧ = -94 ppm/0C .

Обозначения:

AR	-	пульсации амплитуды;

BW1	-	полоса пропускания по уровню - 1 дБ;

BW3	-	полоса пропускания по уровню - 3 дБ;

BW40	-	полоса пропускания по уровню - 40 дБ;

F0 	-	средняя частота;

GDV	-	пульсации ГВЗ;

IL	-	вносимые потери;

UR	-	гарантированное затухание в полосе заграждения.

FP-525 280B20 TB280HD ADD

06-03-11