|  | ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПОВЕРХНОСТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛНАХ (ПАВ ) |
| --- | --- |

ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПАВ ФП -529 374В23 МГц

### Основные электрические параметры фильтра ФП -529 374В23 МГц при 20 ОС

| Параметры | Е д. | Обозн. | Спецификация Мин. Макс. | Тип. ФП-529 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральная частота | МГц | F0 | 373 | 375 | 374 |
| Вносимые потери | дБ | IL | - | 10 | 7,9 |
| Полоса пропускания по уровню -1 дБ | МГц | BW1 | - | - | 21,0 |
| Полоса пропускания по уровню -3 дБ | МГц | BW3 | 17 | - | 23,2 |
| Полоса пропускания по уровню -40 дБ | МГц | BW40 | - | - | 32,8 |
| Неравномерность АЧХ в полосе частот 70% от BW3 (F0 ( 1,6 МГц ) | дБ | AR | - | 1,0 | 0,8 |
| Неравномерность ГВЗ в полосе частот 70% от BW3 (F0 ( 1,6 МГц ) | нсек | GDV | - | 100 | 55 |
| Затухание в полосе заграждения | дБ | UR | 30 | - | 42 |
| Рабочая температура | оС |  | -55 | 85 | 25 |
| Сопротивления генератора и нагрузки | Ом | RS/RL | 50/50 | 50/50 | 50/50 |
| Температурный коэффициент | ppm/ 0C | TCD | - | - 90 | -90 |

2. Рекомендуемая схема включения фильтра ФП-529 374В23 МГц

в корпусе SMD 5,0x5,0x1,3 мм, KD-V99902,  KYOCERA, Япония

RS =  RL = 50 Oм

L1 =  27 нГн; L2 = 22 нГн, C2 = 7 пФ

1. Вход: (3); выход: (7).

2. Особенности монтажа

Гарантированное затухание в широком интервале частот определяется не только избирательностью фильтра на ПАВ, но и электромагнитной наводкой со входа на выход в печатной плате потребителя. Поэтому топология печатной платы должна обеспечивать уровень электромагнитной наводки не хуже -(60-70) дБ.

Для этого входную и выходную "земли" платы целесообразно разделить: входные "земли" разместить на лицевой стороне платы, выходные - на обратной стороне платы или выполнить поперечный паз в металлизации, если входные и выходные "земли" размещены на одной стороне платы. При этом металлизацию на лицевой и обратной стороне платы следует соединить между собой через сквозные металлизированные отверстия или перемычки.

3.Измеренные  частотные  характеристики фильтра  ФП-529 374В23 МГц

|S21|, dB

а

GDT, nsec

б

Phase, degr.

в

|S21|, dB

г

|S21|, dB

д

Измеренные  частотные  характеристики фильтра  ФП-529 374В23 МГц:

а - |S21| в полосе пропускания (F0 = 374 МГц; BW1 =21,1 МГц ; BW3 =23,2 МГц ;

IL=7,9 дБ; AR = 0,8 дБ в полосе в полосе частот F0  ( 7 МГц );

б - ГВЗ в полосе пропускания - (GDV = 55 нсек в полосе частот   F0  ( 7 МГц );

в - ФЧХ в полосе пропускания;

г - |S21| в полосе частот 349 - 399 МГц  (BW40 =32,8 МГц; R=42 дБ);

д- |S21| в полосе частот 274 - 474 МГц.

Режим:	50/50 Ом с цепями согласования L1+L2C2.

Корпус:	SMD 5,0 x 5,0 x 1.3 мм.

Температурный коэффициент частоты ТКЧ = -90 ppm/0C .

Обозначения:

AR	-	пульсации амплитуды;

BW1	-	полоса пропускания по уровню - 1 дБ;

BW3	-	полоса пропускания по уровню - 3 дБ;

BW40	-	полоса пропускания по уровню - 40 дБ;

F0 	-	центральная частота;

GDV	-	пульсации ГВЗ;

IL	-	вносимые потери;

UR	-	гарантированное затухание.

FP-529 374В23 TB374GD ADD

06-03-11