S21                              log  MAG

REF  - 10.31 dB

2         10.0   dB/div

(           0.0007  dB

CENTER   0.373000000  GHz

SPAN        0.200000000  GHz

a

S21                    log  MAG

REF      - 10.25 dB

2                1.0  dB / div

(                0.0000 dB

CENTER   0.373000000  GHz

SPAN        0.050000000  GHz

b

S21                            - (( / ((

REF    8.5 ns

3        20.0   ns / div

(          1.1289 ns

CENTER   0.373000000  GHz

SPAN        0.050000000  GHz

c

Measured frequency responses of the WLAN 374.0 MHz filter, code FP-530:

(F0=374.0 MHz, BW3=24.0 MHz, BW30=29.9 MHz, IL=10.3 dB, UR=50 dB)

Substrate:			LiNbO3; YZ cut; TCD=-90 ppm /oC

Package:			SMD 7.0 x 5.0 x 1.8 mm

Source / Load impedance: 	50 Ohm single +L1C1 / 50 Ohm single + L2C2

374-YZ5x7.doc