|  | ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПОВЕРХНОСТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛНАХ (ПАВ) |
| --- | --- |

ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПАВ ФП-536 516B12 МГц

1. Рекомендуемая схема включения фильтра ФП-536 516B12 МГц

в корпусе SMD 5,0x5,0x1,4 мм, KD-V99902,  KYOCERA, Япония

Сопротивление генератора:RS = 50  Ом

Сопротивление нагрузки:    RL = 50  Ом

Вход: (2); выход: (6).

Знак (() располагается на крышке напротив "ключевой" контактной площадки (8).

Особенности монтажа :

Гарантированное затухание в широком интервале частот определяется не только избирательностью фильтра на ПАВ, но и электромагнитной наводкой со входа на выход в печатной плате потребителя. Поэтому топология печатной платы должна обеспечивать уровень электромагнитной наводки не хуже -(65-70) дБ.

Для этого входную и выходную "земли" платы целесообразно разделить: входные "земли" разместить на лицевой стороне платы, выходные - на обратной стороне платы или выполнить поперечный паз в металлизации, если входные и выходные "земли" размещены на одной стороне платы. При этом металлизацию на лицевой и обратной стороне платы следует соединить между собой через сквозные металлизированные отверстия или перемычки.

2. Измеренные  частотные  характеристики фильтра ФП-536 516B12 МГц

|S21|, dB

а

GDT, nsec

б

|S21|, dB

в

|S21|, dB

г

Измеренные частотные характеристики фильтра ФП-536 516B12 МГц: :

а – |S21| АЧХ в полосе пропускания (F0 = 516,6 МГц; BW1 = 12 МГц;

BW3 = 15,7 МГц;  IL=1,9 дБ; AR = 0,8 дБ в полосе частот F0  ( 4,0МГц ;

б-   ГВЗ в полосе пропускания (GDV = 20 нсек в полосе частот F0  ( 4,0 МГц ;

в – |S21| в полосе частот 466 – 566 МГц  (BW40 = 26 МГц; UR=43-50 дБ);

г - |S21| в полосе частот 100 – 1500 МГц  (UR=48-52 дБ)

Режим:	50/50 Ом без согласования.

Корпус:	SMD 5,0 x 5,0 x1,4 мм.

Температурный коэффициент частоты ТКЧ= -32 ppm/0C .

Обозначения:

AR	-	пульсации амплитуды;

BW1	-	полоса пропускания по уровню - 1 дБ;

BW3	-	полоса пропускания по уровню - 3 дБ;

BW40	-	полоса пропускания по уровню - 40 дБ;

F0 	-	средняя частота;

GDV	-	пульсации ГВЗ;

IL	-	вносимые потери;

UR	-	гарантированное затухание в полосе заграждения.

FP-536 516B12 ADD

29-03-12