|  | ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПОВЕРХНОСТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛНАХ (ПАВ) |
| --- | --- |

ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПАВ ФП- 547 1316B58 МГц

### 1. Основные электрические параметры фильтра  ФП- 547 1316B58 МГц при 20 ОС

| Параметры | Ед. | Обозн. | Спецификация | Тип. ФП-547 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мин. | Макс. |  |
| Центральная частота | МГц | F0 | 1314 | 1318 | 1316 |
| Вносимые потери | дБ | IL | - | 6,0 | 1,3 |
| Полоса пропускания по уровню -3 дБ | МГц | BW3 | 50 | 75 | 58 |
| Полоса пропускания по уровню -30 дБ | МГц | BW30 | - | 130 | 100 |
| Неравномерность АЧХ в полосе частот (F0 ( 25 МГц) | дБ | AR | - | 1,5 | 0,9 |
| Неравномерность ГВЗ в полосе частот (F0 ( 25 МГц) | нсек | GDV | - | 20 | 18 |
| Затухание в полосе 100-1190 МГц | дБ | UR1 | 36 | - | 50-60 |
| Затухание в полосе 1450-2500 МГц | дБ | UR2 | 36 | - | 46-50 |
| Рабочая температура | оС |  | - | - | 20 |
| Сопротивления генератора и нагрузки | Ом | RS/RL | 50/50 | 50/50 | 50/50 |
| Температурный коэффициент частоты | ppm/ °C | TCF | - | - | -34 |

2. Рекомендуемая схема включения фильтра ФП- 547 1316B58 МГц

в корпусе SMD 3,0x3,0x1,4мм, KD-V99D59-A, KYOCERA, Япония

Сопротивление генератора: RS = 50  Ом .

Сопротивление нагрузки:     RL = 50  Ом .

Вход: (Е); выход: (В).

Особенности монтажа :

Гарантированное затухание в широком интервале частот определяется не только избирательностью фильтра на ПАВ, но и электромагнитной наводкой со входа на выход в печатной плате потребителя. Поэтому топология печатной платы должна обеспечивать уровень электромагнитной наводки не хуже -(65-70) дБ.

Рекомендуемый вид контактных площадок печатной платы

3. Измеренные  частотные  характеристики фильтра ФП- 547 1316B58

|S21|, dB

а

VSWR

б

|S21|, dB

в

Измеренные частотные характеристики фильтра ФП-547 1316B58 МГц: :

а – |S21| АЧХ в полосе пропускания (F0 = 1316 МГц; BW1 = 48 МГц; BW3 = 58 МГц;

IL=1,3 дБ; AR = 0,9 дБ в полосе частот F0  ( 25 МГц);

б – КСВ в полосе пропускания (SWR = 1,6 в полосе частот F0 ± 25 МГц) ;

г – |S21| в полосе частот 800 – 1800 МГц  (BW30 = 100 МГц; UR=45-48 дБ)

Режим:	50/50 Ом без согласования.

Корпус:	SMD 3,0 x 3,0 x 1,4 мм.

Температурный коэффициент частоты ТКЧ= -34 ppm/0C .

Обозначения:

AR	-	пульсации амплитуды;

BW1	-	полоса пропускания по уровню - 1 дБ;

BW3	-	полоса пропускания по уровню - 3 дБ;

BW40	-	полоса пропускания по уровню - 40 дБ;

F0 	-	средняя частота;

GDV	-	пульсации ГВЗ;

IL	-	вносимые потери;

UR	-	гарантированное затухание в полосе заграждения.

4.Особенности монтажа

.При хранении , монтаже и эксплуатации  изделия необходимо предпринять меры по защите от статического электричества. Ручную пайку следует выполнять  с браслетом, заземленным через сопротивление 1 МОм.

Изделие выполнено на пироэлектрическом материале .Допустимая скорость охлаждения и нагрева изделия при ручном монтаже , хранении и эксплуатации не более 20°С в минуту. Максимальная температура нагрева при ручном монтаже

изделия не более 230-240°С.

Рекомендуемый температурный режим при автоматизированной пайке

FP- 545 1316B62 TA0932A ADD

05-04-12