|  | ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПОВЕРХНОСТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛНАХ (ПАВ) |
| --- | --- |

ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПАВ ФП-554 1216B53 МГц

НАЗНАЧЕНИЕ :

охватывающий фильтр для селекции сигналов во входных трактах приемников совмещенных навигационных систем ГЛОНАСС L3–GPS L2

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА :

- малые вносимые потери менее 3,0 дБ;

- малые пульсации группового времени запаздывания  менее 8,0 нсек ;

- избирательность более 45-50 дБ в широком диапазоне частот ;

- широкий интервал рабочих температур от - 55 ОC до + 85 ОС ;

- планарные керамические корпуса SMD 3,0x3,0x1,4 мм для монтажа на поверхность.

1. Основные электрические параметры фильтра  ФП-554 1216B53 МГц при 20 ОС

| Параметры | Е д. | Обозн. | Спецификация | Тип. ФП-554 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мин. | Макс. |  |
| Центральная частота | МГц | F0 | 1215,0 | 1217,0 | 1216,0 |
| Вносимые потери | дБ | IL | - | 5,0 | 2,8 |
| Полоса пропускания по уровню -1 дБ | МГц | BW1 | 53,0 | - | 57,0 |
| Неравномерность АЧХ в полосе частот F0 ( 22,5 МГц | дБ | AR | - | 1,0 | 0,2 |
| Неравномерность ГВЗ в полосе частот F0 ( 22,5 МГц | нсек | GDV | - | 10 | 6 |
| КСВ в полосе частот F0 ( 22,5 МГц |  | SWR | - | 2,2 | 1,2 |
| Затухание в полосе 10-1100 МГц | дБ | UR1 | 45 | - | 48 |
| Затухание в полосе 1370-2500 МГц | дБ | UR2 | 35 | - | 45 |
| Сопротивления генератора и нагрузки | Ом | RS/RL | 50/50 | 50/50 | 50/50 |
| Температурный коэффициент частоты | ppm/ °C | TCF | - | - 76 | -68 |

2. Рекомендуемая схема включения фильтра ФП-554 1216B53 МГц в корпусе

SMD 3,0x3,0x1,4 мм, KD-V96716-A, KYOCERA, Япония

RS = RL = 50 Ом ; L1 = 6,8 нГ ; L2 = 6,8 нГ.

1. Вход: B (2); выход: E (5).

2. Знак (() располагается на крышке напротив "ключевой" контактной площадки (1).

3. Гарантированное затухание в широком интервале частот определяется не только избирательностью фильтра на ПАВ, но и электромагнитной наводкой со входа на выход в печатной плате потребителя. Поэтому топология печатной платы должна обеспечивать уровень электромагнитной наводки не хуже -(65-70) дБ.

3.Измеренные частотные характеристики фильтра ФП-554 1216B53 МГц

|S21|, dB

а

SWR

б

GDT, nsec

в

|S21|, dB

г

Измеренные частотные характеристики фильтра ФП-554 1216B53 МГц:

а - |S21| в полосе пропускания ( F0 = 1216 МГц ; IL=2,8 дБ; BW1 = 57 МГц; BW3 = 78 МГц ; AR=0,2 дБ в полосе частот F0  ( 22,5 МГц);

б - КСВН в полосе пропускания  (SWR = 1,7 в полосе частот F0  ( 22,5 МГц);

в - ГВЗ в полосе пропускания  (GDV = 8 нс в полосе частот F0  ( 22,5 МГц);

г - |S21| в полосе частот 716 - 1716 МГц  (BW40 = 250 МГц; UR=48 дБ)

Режим:	50/50 Ом с согласующими цепями L1+L2.

Корпус:	SMD 3,0 x 3,0 x 1,4 мм.

Температурный коэффициент частоты ТКЧ= -68 ppm/0C .

Обозначения:

AR	-	пульсации амплитуды;

BW1	-	полоса пропускания по уровню - 1 дБ;

BW3	-	полоса пропускания по уровню - 3 дБ;

BW40	-	полоса пропускания по уровню - 40 дБ;

F0 	-	средняя частота;

GDV	-	пульсации ГВЗ;

IL	-	вносимые потери;

UR	-	гарантированное затухание в полосе заграждения.

FP-554 1216B53 ADD

18-04-07