|  | ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПОВЕРХНОСТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛНАХ (ПАВ) |
| --- | --- |

ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПАВ ФП-555 1212B48 МГц

НАЗНАЧЕНИЕ :

- охватывающий фильтр для селекции сигналов во входных трактах приемников совмещенных навигационных систем ГЛОНАСС L3–GPS L2.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА :

- малые вносимые потери менее 2,0 дБ;

- малые пульсации группового времени запаздывания  менее 8,0 нсек ;

- избирательность более 50-55 дБ в широком диапазоне частот ;

- в качестве материала подложки используется танталат лития ,  что

гарантирует высокую температурную стабильность ТКЧ =- 34 ppm/oC ;

- широкий интервал рабочих температур от - 55 ОC до + 85 ОС ;

- отсутствие цепей согласования с 50- омным трактом ;

- планарные керамические корпуса SMD 3,0x3,0x1,4 мм для монтажа на поверхность.

1. Основные электрические параметры фильтра  ФП-554 1212B48 МГц при 20 ОС

| Параметры | Е д. | Обозн. | Спецификация | Тип. ФП-555 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мин. | Макс. |  |
| Центральная частота | МГц | F0 | 1212,0 | 1216,0 | 1215,0 |
| Вносимые потери | дБ | IL | - | 3,0 | 1,9 |
| Полоса пропускания по уровню -1 дБ | МГц | BW1 | 45,0 | - | 48,0 |
| Неравномерность АЧХ в полосе частот F0 ( 22,5 МГц | дБ | AR | - | 1,0 | 0,6 |
| Неравномерность ГВЗ в полосе частот F0 ( 22,5 МГц | нсек | GDV | - | 20 | 15 |
| КСВ в полосе частот F0 ( 22,5 МГц |  | SWR | - | 2,5 | 1,6 |
| Затухание в полосе 50-1150 МГц | дБ | UR1 | 45 | - | 50-55 |
| Затухание в полосе 1370-2500 МГц | дБ | UR2 | 35 | - | 48-55 |
| Сопротивления генератора и нагрузки | Ом | RS/RL | 50/50 | 50/50 | 50/50 |
| Температурный коэффициент частоты | ppm/ °C | TCF | - | - 45 | -34 |

2. Рекомендуемая схема включения фильтра ФП-555 1212B48 МГц в корпусе

SMD 3,0x3,0x1,4 мм, KD-V99D59-A , KYOCERA, Япония

2.1. RS  =  RL  =  50  Ом

Вход: (B); выход: (E).

Примечание:

Гарантированное затухание в широком интервале частот определяется не только избирательностью фильтра на ПАВ, но и электромагнитной наводкой со входа на выход в контактном устройстве или в печатной плате потребителя. Поэтому топология печатной платы должна обеспечивать уровень электромагнитной наводки не хуже -(65-70) дБ.

# 2.2. Рекомендуемый вид контактных площадок печатной платы

3.Измеренные частотные характеристики фильтра ФП-555 1212B48 МГц

|S21|, dB

a

|S21|, dB

б

|S21|, dB

в

Измеренные частотные характеристики фильтра ФП-555 1212B48 МГц:

а - |S21| в полосе пропускания ( F0 = 1215 МГц ; IL=1,9 дБ; BW1 = 48 МГц; BW3 = 58 МГц ; AR=0,6 дБ в полосе частот F0  ( 22,5 МГц);

г - |S21| в полосе частот 1062 - 1362 МГц  (BW40 = 110 МГц; UR=55 дБ)

в - |S21| в полосе частот 700 - 1800 МГц  (UR=58-65 дБ)

Режим:	50/50 Ом с согласующими цепями L1+L2.

Корпус:	SMD 3,0 x 3,0 x 1,4 мм.

Температурный коэффициент частоты ТКЧ= -34 ppm/0C .

Обозначения:

AR	-	пульсации амплитуды;

BW1	-	полоса пропускания по уровню - 1 дБ;

BW3	-	полоса пропускания по уровню - 3 дБ;

BW40	-	полоса пропускания по уровню - 40 дБ;

F0 	-	средняя частота;

GDV	-	пульсации ГВЗ;

IL	-	вносимые потери;

UR	-	гарантированное затухание в полосе заграждения.

FP-555 1212B48 TA1138A ADD

08-05-12