|  | ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПОВЕРХНОСТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛНАХ (ПАВ) |
| --- | --- |

ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПАВ ФП-6031 1642B35 МГц

### 1. Основные электрические параметры фильтра ФП-6031 1642B35 МГц при 20 ОС

| Параметры | Ед. | Обозн. | Спецификация | Тип. ФП-6031 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мин. | Макс. |  |
| Центральная частота | МГц | F0 | 1640 | 1644 | 1642,5 |
| Вносимые потери | дБ | IL | - | 3,5 | 2,1 |
| Полоса пропускания по уровню -1 дБ | МГц | BW1 | - | - | 35 |
| Полоса пропускания по уровню -3 дБ | МГц | BW3 | - | - | 35 |
| Полоса пропускания по уровню -30 дБ | МГц | BW30 | - | - | 100 |
| Неравномерность АЧХ в полосе частот (F0 ( 17,5 МГц) | дБ | AR | - | 2,0 | 0,9 |
| Неравномерность КСВ в полосе частот (F0 ( 17,5 МГц) |  | SWR | - | 2,3 | 1,5 |
| Затухание в полосе 0,3-1500 МГц | дБ | UR1 | 21 | - | 28 |
| Затухание в полосе 1525-1559 МГц | дБ | UR2 | 30 | - | 34 |
| Затухание в полосе 1700-2050 МГц | дБ | UR3 | 30 | - | 33 |
| Затухание в полосе 2050-3500 МГц | дБ | UR4 | 25 | - | 33 |
| Сопротивления генератора и нагрузки | Ом | RS/RL | 50/50 | 50/50 | 50/50 |
| Рабочая температура | оС |  | -40 | +85 | +20 |
| Температурный коэффициент частоты | ppm/ °C | TCF | - | - | - |

2. Рекомендуемая схема включения фильтра ФП-6031 1642B35 МГц

в корпусе 2,0x2,5x1,4 мм, M3-12474-R, KYOCERA, Япония

Сопротивление генератора:  RS = 50  Ом .

Сопротивление нагрузки:      RL = 50  Ом.

Вход: (В); выход: (D).

Особенности монтажа :

Гарантированное затухание в широком интервале частот определяется не только избирательностью фильтра на ПАВ, но и электромагнитной наводкой со входа на выход в контактном устройстве или в печатной плате потребителя. Поэтому топология печатной платы должна обеспечивать уровень электромагнитной наводки не хуже -(60-70) дБ.

3. Измеренные  частотные  характеристики фильтра ФП-6031 1642B35 МГц

|S21|, dB

а

S11

б

S22

в

|S21|, dB

г

Измеренные частотные характеристики фильтра ФП-6031 1642B35 МГц:

а –АЧХ и ГВЗ в полосе пропускания (F0 = 1687,5 МГц; BW1 = 35 МГц

IL=2,1 дБ; AR = 0,9 дБ в полосе частот F0  ( 17,5 МГц) ;

б – КСВН по входу в полосе пропускания (S11 = 1,5 в полосе частот F0 ± 17,5 МГц);

в – КСВН  по выходу в полосе пропускания (S22 = 1,5 в полосе частот F0 ± 17,5 МГц);

г - |S21| в полосе частот 0,3 – 3000 МГц (BW30 = 100 МГц ; UR = 29-40 дБ)

Режим:	50/50 Ом без согласования.

Корпус:	SMD 2,0 x 2,5 x1,4 мм.

Температурный коэффициент частоты ТКЧ= -34 ppm/0C.

Обозначения:

AR	-	пульсации амплитуды;

BW1	-	полоса пропускания по уровню - 1 дБ;

BW3	-	полоса пропускания по уровню - 3 дБ;

BW40	-	полоса пропускания по уровню - 40 дБ;

F0 	-	средняя частота;

GDV	-	пульсации ГВЗ;

IL	-	вносимые потери;

UR	-	гарантированное затухание в полосе заграждения.

FP-6031 1642B35 TA0426A ADD

06-04-12