|  | ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПОВЕРХНОСТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛНАХ (ПАВ) |
| --- | --- |

ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПАВ ФП-6032 2250B100 МГц

### 1. Основные электрические параметры фильтра ФП-6032 2250B100 МГц при 20 ОС

| Параметры | Ед. | Обозн. | Спецификация | Тип. ФП-6032 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мин. | Макс. |  |
| Центральная частота | МГц | F0 | 2248 | 2252 | 2250 |
| Вносимые потери | дБ | IL | - | 4,5 | 3,2 |
| Полоса пропускания по уровню -3 дБ | МГц | BW3 | 80 | - | 100 |
| Полоса пропускания по уровню -30 дБ | МГц | BW30 | - | 180 | 150 |
| Неравномерность АЧХ в полосе частот (F0 ( 50 МГц) | дБ | AR | - | 3,0 | 1,9 |
| Неравномерность КСВ в полосе частот (F0 ( 50 МГц) |  | SWR | - | 2,5 | 1,9 |
| Затухание в полосе 0,3-2160 МГц | дБ | UR1 | 25 | - | 28 |
| Затухание в полосе 2340-4000 МГц | дБ | UR2 | 25 | - | 32,5 |
| Сопротивления генератора и нагрузки | Ом | RS/RL | 50/50 | 50/50 | 50/50 |
| Рабочая температура | оС |  | -40 | +85 | +20 |
| Температурный коэффициент частоты | ppm/ °C | TCF | - | - | -34 |

2. Рекомендуемая схема включения фильтра ФП-6032 2250B100 МГц

в корпусе SMD 3,0x3,0x1,4 мм, KD-V99D59-A, KYOCERA, Япония

Сопротивление генератора:  RS = 50  Ом .

Сопротивление нагрузки:      RL = 50  Ом.

Вход: (В); выход: (Е).

Особенности монтажа :

Гарантированное затухание в широком интервале частот определяется не только избирательностью фильтра на ПАВ, но и электромагнитной наводкой со входа на выход в контактном устройстве или в печатной плате потребителя. Поэтому топология печатной платы должна обеспечивать уровень электромагнитной наводки не хуже -(60-70) дБ.

Рекомендуемый вид контактных площадок печатной платы

3. Измеренные  частотные  характеристики фильтра ФП-6032 2250B100 МГц

|S21|, dB

а

VSWR

б

|S21|, dB

в

Измеренные частотные характеристики фильтра ФП-6032 2250B100 МГц:

а – |S21| в полосе частот 1950 – 2550 МГц (F0 = 2250 МГц; BW3 = 100 МГц

IL=3,2 дБ; AR = 1,9 дБ и в полосе частот F0  ( 50 МГц) ;

б – КСВН в полосе пропускания (SWR = 1,9 в полосе частот F0 ± 50 МГц);

в - |S21| в полосе частот 0,3 – 4000 МГц (BW30 = 150 МГц ; UR = 30 дБ)

Режим:	50/50 Ом без согласования.

Корпус:	SMD 3,0 x 3,0 x1,4 мм.

Температурный коэффициент частоты ТКЧ= -34 ppm/0C.

Обозначения:

AR	-	пульсации амплитуды;

BW1	-	полоса пропускания по уровню - 1 дБ;

BW3	-	полоса пропускания по уровню - 3 дБ;

BW40	-	полоса пропускания по уровню - 40 дБ;

F0 	-	средняя частота;

GDV	-	пульсации ГВЗ;

IL	-	вносимые потери;

UR	-	гарантированное затухание в полосе заграждения.

4.Особенности монтажа

4.1. При хранении, монтаже и эксплуатации  изделия необходимо предпринять меры

по защите от  статического электричества. Ручную пайку следует выполнять

с браслетом, заземленным через сопротивление 1 МОм.

4.2. Изделие выполнено на пироэлектрическом материале.

Допустимая скорость охлаждения и нагрева изделия при ручном монтаже, хранении и эксплуатации не более 20°С в минуту. Максимальная температура нагрева при ручном монтаже изделия не более 250-260 °С.

5. Рекомендуемый температурный режим при автоматизированной  пайке

FP-6032 2250B100 TA0700A ADD

06-04-12