|  | ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПОВЕРХНОСТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛНАХ (ПАВ) |
| --- | --- |

ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПАВ ФП-6033 1030B30 МГц

1. Рекомендуемая схема включения фильтра ФП-6033 1030B30 МГц в корпусе

SMD 3,0x3,0x1,4 мм , KD-V99D59-A, KYOCERA, Япония

Сопротивление генератора:  RS = 50  Ом.

Сопротивление нагрузки:      RL = 50  Ом.

Вход: (В); выход: (Е).

Особенности монтажа :

Гарантированное затухание в широком интервале частот определяется не только избирательностью фильтра на ПАВ, но и электромагнитной наводкой со входа на выход в контактном устройстве или в печатной плате потребителя. Поэтому топология печатной платы должна обеспечивать уровень электромагнитной наводки не хуже -(60-70) дБ.

Рекомендуемый вид контактных площадок печатной платы

2. Измеренные  частотные  характеристики фильтра ФП-6033 1030B30 МГц

|S21|, dB

а

GDT, nsec

б

VSWR

в

|S21|, dB

г

|S21|, dB

д

Измеренные частотные характеристики фильтра ФП-6033 1030B30 МГц:

а – |S21| в полосе пропускания (F0 = 1028 МГц; BW1 = 30 МГц; BW3 = 41 МГц

IL=2,1 дБ; AR = 0,7 дБ в полосе частот F0  ( 10,5 МГц);

б – ГВЗ в полосе пропускания (GDV = 10 нсек в полосе частот F0 ± 10,5 МГц);

в – КСВН в полосе пропускания (SWR = 1,75 в полосе частот F0 ± 10,5 МГц);

г - |S21| в полосе частот 778 – 1278 МГц (BW25 = 67,7 МГц ; UR = 25 дБ);

д - |S21| в полосе частот 50 – 3000 МГц (UR= 25 дБ)

Режим:	50/50 Ом без согласования.

Корпус:	SMD 3,0 x 3,0 x 1,4 мм.

Температурный коэффициент частоты ТКЧ= -34 ppm/0C.

Обозначения:

AR	-	пульсации амплитуды;

BW1	-	полоса пропускания по уровню - 1 дБ;

BW3	-	полоса пропускания по уровню - 3 дБ;

BW40	-	полоса пропускания по уровню - 40 дБ;

F0 	-	средняя частота;

GDV	-	пульсации ГВЗ;

IL	-	вносимые потери;

UR	-	гарантированное затухание в полосе заграждения.

FP-6033 1030B30 TA1329A ADD

06-04-12