|  | ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПОВЕРХНОСТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛНАХ (ПАВ) |
| --- | --- |

ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПАВ ФП-613 1575,42B18 МГц

НАЗНАЧЕНИЕ : селекция сигналов в тракте несущих частот навигационного приемника системы GPS L1.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА :

- малые вносимые потери ;

- избирательность более 40-50 дБ в широком диапазоне частот ;

- высокая температурная стабильность ТКЧ =- 32 ppm/oC ;

- широкий интервал рабочих температур от - 55 ОC до + 85 ОС ;

- отсутствие цепей согласования с 50- омным трактом ;

- планарные керамические корпуса для монтажа на поверхность.

### 1. Основные электрические параметры фильтра  ФП-613 при 20 ОС

| Параметр | Ед. | Обозн. | Спецификация | Тип. ФП-613 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мин. | Макс. |  |
| Номинальная частота | МГц | F0 | 1574,42 | 1576,42 | 1575,42 |
| Вносимые потери | дБ | IL | - | 3,5 | 2,5 |
| Полоса пропускания по уровню –1 дБ | МГц | BW1 | 20,0 | - | 18,0 |
| Неравномерность АЧХ в полосе 1574,42-1576,42 МГц | дБ | AR | - | 1,5 | 0,04 |
| Неравномерность ГВЗ в полосе 1574,42-1576,42 МГц | нс | GDV | - | 10,0 | 5,0 |
| КСВН по входу и выходу в полосе 1574,42-1576,42 МГц |  | SWR |  | 2,5 | 1,6 |
| Полоса пропускания по уровню –40 дБ | МГц | BW40 | - | 90 | 80 |
| Относительное затухание в диапазоне частот: от 10 МГц до 1475,42 МГц от 1675,42 МГц до 3000 МГц | дБ | UR | - | 30 30 | 32,1 35 |
| Относительное затухание на частотах: 1475,42 МГц 1535,42 МГц 1615,42 МГц 1675,42 МГц |  |  |  | 35 30 30 40 | 46,7 43,4 54,6 52,3 |
| Сопротивления нагрузки и генератора | Ом | RL/RS | 45 | 55 | 50 |
| Температурный коэффициент частоты | ТКЧ | ppm/grad | - | -35 | -32 |
| Рабочая температура | oC | oC | –55оС | +85оС | от –55оС до +85оС |

2. Рекомендуемая схема включения фильтра ФП-613 1575,42B18 МГц в корпусе

SMD 3,0x3,0x1,2 мм, KD-V99D59-A, KYOCERA, Япония

RS  =  RL  =  50  Ом .

1. Вход: E(2); выход: B(6).

2. Знак (() располагается на крышке напротив "ключевой" контактной площадки (A).

3. Гарантированное затухание в широком интервале частот определяется не только избирательностью фильтра на ПАВ, но и электромагнитной наводкой со входа на выход в печатной плате потребителя. Поэтому топология печатной платы должна обеспечивать уровень электромагнитной наводки не хуже -(65-70) дБ.

3. Измеренные  частотные характеристики фильтра ФП-613 1575,42B18 МГц

|S21|, dB

а

SWR

б

GDT, nsec

в

|S21|, dB

г

|S21|, dB

д

Измеренные  частотные  характеристики фильтра ФП-613 1575,42B18 МГц :

а - |S21| в полосе пропускания ( F0 = 1575,42  МГц ; IL=2,5 дБ; BW1 = 18 МГц;

BW3 = 32 МГц; AR=0,04 дБ в полосе частот 1574,42-1576,42 МГц);

б - КСВН в полосе пропускания ( SWR = 1,6 в полосе частот 1574,42-1576,42 МГц);

в - ГВЗ в полосе пропускания  ( неравномерность ГВЗ GDV = 5 нс в полосе частот 1574,42 -1576,42 МГц);

г - |S21| в полосе частот 1450 – 1700 МГц (BW40 = 80 МГц; UR=40 дБ);

д - |S21| в полосе частот 200 - 3000 МГц (UR=35 дБ)

Режим:	50/50 Ом без согласования.

Корпус:	SMD 3,0 x 3,0 x 1,3 мм.

Температурный коэффициент частоты ТКЧ = -32 ppm/0C .

Обозначения:

AR	-	неравномерность амплитуды в полосе пропускания;

BW1	-	полоса пропускания по уровню – 1 дБ;

BW3	-	полоса пропускания по уровню - 3 дБ;

BW40	-	полоса пропускания по уровню - 40 дБ;

F0 	-	номинальная частота;

IL	-	вносимые потери;

UR	-	гарантированное затухание.

5.Особенности монтажа

5.1.При хранении , монтаже и эксплуатации  изделия необходимо предпринять меры

по защите от  статического электричества. Ручную пайку следует выполнять

с браслетом, заземленным через сопротивление 1 МОм.

5.2. Изделие выполнено на пироэлектрическом материале .

Допустимая скорость охлаждения и нагрева изделия при ручном монтаже , хранении и эксплуатации не более 20(С в минуту. Максимальная температура нагрева при ручном монтаже изделия не более 240-250 (С.

5.3. Рекомендуемый температурный режим при автоматизированной  пайке

FP-613 1575.42В18 TA1575GG  ADD

05-05-12