S21                              log  MAG

REF     -3.703 dB

2            1.0   dB/div

(           0.0000  dB

CENTER      0.314000000  GHz

SPAN           0.002000000  GHz

a

S21                              -((/((

REF      163.4 ns

3           200.0 ns/div

(             15.18 ns

CENTER      0.314000000  GHz

SPAN           0.002000000  GHz

b

S21                              log  MAG

REF     -3.721 dB

2            5.0   dB/div

(           0.0000  dB

CENTER      0.314000000  GHz

SPAN           0.005000000  GHz

c

S21                    log  MAG

REF            -3.732 dB

1                10.0  dB / div

(                 -3.7469 dB

289     294      299      304      309       314      319      324      329     334      339    MHz

CENTER      0.314000000  GHz

SPAN           0.050000000  GHz

d

Measured frequency responses of 315 MHz filter, code FP-616:

(F0=314.013 MHz; BW1=746.4 kHz; BW3=891.6 kHz; IL=3.7 dB; AR=0.2; UR=40 dB;

GDV=220 ns).

Structure: three transversally coupled resonator filter.

Wafer: SiO2, cut yxl/33o18'; TCD=-0.04 ppm/oC2.

Package: SMD 5.0 x 5.0 x 1.4 mm, KD-V99902, KYOCERA, Japan.

Source/Load impedance: 50 Ohm single + L1C1 / 50 Ohm single + L2C2

315v44expS21.doc

12-May-04