|  | ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПОВЕРХНОСТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛНАХ (ПАВ) |
| --- | --- |

ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПАВ ФП-636 455B5,7 МГц

НАЗНАЧЕНИЕ:

- селекция сигналов в тракте Тx передачи несущих частот радиотелефонов стандарта CDMA.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

-малые вносимые потери 2,5-2,8 дБ ;

- высокая температурная стабильность TCF=-34 ppm/degr ;

- широкий интервал рабочих температур от -40 0С до + 65 0С ;

- планарные керамические корпуса SMD 5,0x5,0x2,0 мм для монтажа

на поверхность

### 1. Основные электрические параметры фильтра  ФП-636 455B5,7 МГц при 20 ОС

| Параметры | Е д. | Обозн. | Спецификация | Тип. ФП-636 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мин. | Макс. |  |
| Центральная частота | МГц | F0 | 454,5 | 455,5 | 454,7 |
| Вносимые потери | дБ | IL | - | 2,8 | 2,7 |
| Полоса пропускания по уровню -1 дБ | МГц | BW1 | 5,0 | - | 6,6 |
| Полоса пропускания по уровню -40 дБ | МГц | BW40 | - | 20,0 | 17,0 |
| Неравномерность АЧХ в полосе частот (F0 ( 2,5 МГц) | дБ | AR | - | 1,0 | 0,5 |
| Неравномерность ГВЗ в полосе частот (F0 ( 2,5 МГц) | нсек | GDV | - | 50 | 35 |
| Затухание в полосе 0,3-350 МГц | дБ | UR1 | 30 | - | 30 |
| Затухание в полосе 350-445 МГц | дБ | UR2 | 25 | - | 30 |
| Затухание в полосе 462,5-467,5 МГц | дБ | UR3 | 30 | - | 55 |
| Затухание в полосе 467,5-2000 МГц | дБ | UR4 | 25 | - | 35 |
| Рабочая температура | оС |  | -10 | +85 | +20 |
| Сопротивления генератора и нагрузки | Ом | RS/RL | 50/50 | 50/50 | 50/50 |
| Температурный коэффициент | ppm/ °C | TCD | - | -34 | -34 |

1. Рекомендуемая схема включения фильтра ФП-636 455B5,7 МГц

в корпусе SMD 5,0x5,0x2,0 мм, KD-V99902,  KYOCERA, Япония

2.1 Сопротивление генератора:  RS = 50 Ом.

2.2 Сопротивление нагрузки:       RL = 50 Ом.

2.3 Вход: (2); выход: (6).

Знак (() располагается на крышке напротив "ключевой" контактной площадки (8).

2.4 Особенности монтажа на плату:

Гарантированное затухание в широком интервале частот определяется не только избирательностью фильтра на ПАВ, но и электромагнитной наводкой со входа на выход в контактном устройстве или в печатной плате потребителя. Поэтому топология печатной платы должна обеспечивать уровень электромагнитной наводки не хуже -(65-70) дБ.

2.5 Рекомендуемый вид контактных площадок печатной платы

2. Измеренные  частотные  характеристики фильтра ФП-636 455B5,7 МГц

|S21|, dB

а

GDT, nsec

б

|S21|, dB

в

|S21|, dB

г

Измеренные частотные характеристики фильтра ФП-636 455B5,7 МГц: :

а – |S21| АЧХ в полосе пропускания (F0 = 454,7 МГц; BW1 = 5,7 МГц;

BW3 = 7,8 МГц;  IL=2,5 дБ; AR = 0,5 дБ в полосе частот F0  ( 2,0 МГц ;

б-   ГВЗ в полосе пропускания (GDV = 40 нсек в полосе частот F0  ( 2,0 МГц ;

в – |S21| в полосе частот 430 – 480 МГц  (BW30 = 14,4 МГц; UR=32 дБ);

г - |S21| в полосе частот 200 – 1200 МГц  (UR=32-40 дБ)

Режим:	50/50 Ом без согласования в контактном прижимном устройстве.

Корпус:	SMD 5,0 x 5,0 x2,0 мм.

Температурный коэффициент частоты ТКЧ= -34 ppm/0C .

Обозначения:

AR	-	пульсации амплитуды;

BW1	-	полоса пропускания по уровню - 1 дБ;

BW3	-	полоса пропускания по уровню - 3 дБ;

BW30	-	полоса пропускания по уровню - 30 дБ;

F0 	-	средняя частота;

GDV	-	пульсации ГВЗ;

IL	-	вносимые потери;

UR	-	гарантированное затухание в полосе заграждения.

FP-636 455B5.7 ADD

02-04-13