|  | ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПОВЕРХНОСТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛНАХ (ПАВ) |
| --- | --- |

ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПАВ ФП-637 465B8,6 МГц

НАЗНАЧЕНИЕ:

- селекция сигналов в тракте Rx приема несущих частот радиотелефонов CDMA.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- малые вносимые потери 2,2-2,8 дБ ;

- избирательность более 50-55 дБ в широком диапазоне частот;

- высокая температурная стабильность TCF=-34 ppm/degr ;

- широкий интервал рабочих температур от -40 0С до + 65 0С ;

- планарные керамические корпуса SMD 5,0x5,0x2,0 мм для монтажа

на поверхность.

### 1. Основные электрические параметры фильтра  ФП-637 465B8,6 МГц при 20 ОС

| Параметры | Е д. | Обозн. | Спецификация | Тип. ФП-637 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мин. | Макс. |  |
| Центральная частота | МГц | F0 | 464,5 | 465,5 | 465 |
| Вносимые потери | дБ | IL | - | 3,8 | 2,6 |
| Полоса пропускания по уровню -1 дБ | МГц | BW1 | 5,0 | - | 8,6 |
| Полоса пропускания по уровню -40 дБ | МГц | BW40 | - | - | 20,0 |
| Неравномерность АЧХ в полосе частот (F0 ( 2,5 МГц) | дБ | AR | - | - | 0,6 |
| КСВ в полосе частот (F0 ( 2,5 МГц) |  | VSWR | - | 2,1 | 1, 7 |
| Неравномерность ГВЗ в полосе частот (F0 ( 2,5 МГц) | нсек | GDV | - | - | 35 |
| Затухание в полосе 0,3-452,5 МГц | дБ | UR1 | 48 | - | 50 |
| Затухание в полосе 452,5-457,5 МГц | дБ | UR2 | 30 | - | 50 |
| Затухание в полосе 485-507,5 МГц | дБ | UR3 | 45 | - | 53 |
| Затухание в полосе 507,5-1200 МГц | дБ | UR4 | 40 | - | 40 |
| Затухание в полосе 1200-1700 МГц | дБ | UR5 | 30 | - | 37 |
| Затухание в полосе 1700-2000 МГц | дБ | UR6 | 15 | - | 35 |
| Рабочая температура | оС |  | -10 | +85 | 20 |
| Сопротивления генератора и нагрузки | Ом | RS/RL | 50/50 | 50/50 | 50/50 |
| Температурный коэффициент | ppm/ °C | TCD | - | -34 | -34 |

1. Рекомендуемая схема включения фильтра ФП-637 465B8,6 МГц

в корпусе SMD 5,0x5,0x2,0 мм, KD-V99902,  KYOCERA, Япония

2.1 Сопротивление генератора:  RS = 50 Ом.

2.2 Сопротивление нагрузки:       RL = 50 Ом.

2.3 Вход: (2); выход: (6).

Знак (() располагается на крышке напротив "ключевой" контактной площадки (8).

2.4 Особенности монтажа на плату:

Гарантированное затухание в широком интервале частот определяется не только избирательностью фильтра на ПАВ, но и электромагнитной наводкой со входа на выход в контактном устройстве или в печатной плате потребителя. Поэтому топология печатной платы должна обеспечивать уровень электромагнитной наводки не хуже -(65-70) дБ.

2.5 Рекомендуемый вид контактных площадок печатной платы

2. Измеренные  частотные  характеристики фильтра ФП-637 465B8,6 МГц

|S21|, dB

а

GDT, nsec

б

VSWR

в

|S21|, dB

г

|S21|, dB

д

|S21|, dB

е

Измеренные частотные характеристики фильтра ФП-637 465B8,6 МГц: :

а – |S21| АЧХ в полосе пропускания (F0 = 465 МГц; BW1 = 8,6 МГц;

BW3 = 11,3 МГц;  IL=2,1 дБ; AR = 0,6 дБ в полосе частот F0  ( 2,5 МГц) ;

б-   ГВЗ в полосе пропускания (GDV = 35 нсек в полосе частот F0  ( 2,5 МГц) ;

в-   КСВ в полосе пропускания (SWR = 1,7 в полосе частот F0  ( 2,5 МГц);

г – |S21| в полосе частот 440 – 490 МГц  (BW40 = 19,5 МГц; UR=48 дБ);

д - |S21| в полосе частот 415 – 515 МГц  (UR=50-54 дБ) ;

е - |S21| в полосе частот 50 – 1050 МГц  (UR=50 дБ)

Режим:	50/50 Ом без согласования в прижимном контактном устройстве.

Корпус:	SMD 5,0 x 5,0 x2,0 мм.

Температурный коэффициент частоты ТКЧ= -34 ppm/0C .

Обозначения:

AR	-	пульсации амплитуды;

BW1	-	полоса пропускания по уровню - 1 дБ;

BW3	-	полоса пропускания по уровню - 3 дБ;

BW40	-	полоса пропускания по уровню - 40 дБ;

F0 	-	средняя частота;

GDV	-	пульсации ГВЗ;

IL	-	вносимые потери;

UR	-	гарантированное затухание в полосе заграждения.

FP-637 465B8.6 ADD

02-04-13