|  | ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПОВЕРХНОСТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛНАХ (ПАВ) |
| --- | --- |

ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПАВ ФП-668 2245B90 МГц

### 1. Основные электрические параметры фильтра  ФП-668 2245B90 МГц при 25 ОС

| Параметры | Е д. | Обозн. | Спецификация Мин. Макс. | Тип. ФП-668 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральная частота | МГц | F0 | - | 2245 | 2245 |
| Вносимые потери | дБ | IL | 3 | 4 | 3,1 |
| Полоса пропускания по уровню -1 дБ | МГц | BW1 | - | - | 64,5 |
| Полоса пропускания по уровню -3 дБ | МГц | BW3 | 90 | - | 96,0 |
| Неравномерность АЧХ в полосе частот F0 ( 32,5 МГц | дБ | AR | - | 1,8 | 1,3 |
| Неравномерность ГВЗ в полосе частот F0 ( 32,5 МГц | нсек | GDV | - | 15 | 6,0 |
| Неравномерность КСВН входа/выхода в полосе частот F0 ( 32,5МГц | - | SWR | - | 2,3 | 2,0 |
| Затухание в полосе заграждения от 2025 МГц до 2100 МГц от 2375 МГц до 2490 МГц | дБ | UR | 30 20 | - - | 54 37 |
| Рабочая температура | оС |  | - | - | 25 |
| Сопротивления генератора и нагрузки | Ом | RS/RL | 50/50 | 50/50 | 50/50 |
| Температурный коэффициент | ppm/ 0C | TCD | - | - | - |

2. Рекомендуемая схема включения фильтра ФП-668 2245B90 МГц

в корпусе SMD SMD 3,0x3,0x1,4мм, KD-V99D59-A, KYOCERA, Япония

RS  =  RL  =  50  Ом

1. Вход: (E); выход: (B).

2. Особенности монтажа

Гарантированное затухание в широком интервале частот определяется не только избирательностью фильтра на ПАВ, но и электромагнитной наводкой со входа на выход в печатной плате потребителя. Поэтому топология печатной платы должна обеспечивать уровень электромагнитной наводки не хуже -(60-70) дБ.

Для этого входную и выходную "земли" платы целесообразно разделить: входные "земли" разместить на лицевой стороне платы, выходные - на обратной стороне платы или выполнить поперечный паз в металлизации, если входные и выходные "земли" размещены на одной стороне платы. При этом металлизацию на лицевой и обратной стороне платы следует соединить между собой через сквозные металлизированные отверстия или перемычки.

Допустимая скорость охлаждения и нагрева изделия при монтаже, хранении и эксплуатации не более 20(С в минуту. Максимальная температура нагрева при монтаже изделия не более 230 (С.

3. Измеренные  частотные  характеристики фильтра ФП-668 2245B90 МГц

|S21|, dB

а

SWR

б

GDT, nsec

в

|S21|, dB

г

Измеренные частотные характеристики фильтра ФП-668 2245B90 МГц:

а - |S21| АЧХ в полосе пропускания (F0 = 2245 МГц; BW1 = 64,5 МГц; BW3 = 95,5 МГц; IL=3,1 дБ; AR=1,3 дБ в полосе частот F0 ( 32,5 МГц);

б - КСВН в полосе пропускания (SWR = 1,8 в полосе частот F0 ( 32,5 МГц);

в - ГВЗ в полосе пропускания (GDV = 6 нс в полосе частот F0 ( 32,5 МГц);

г - |S21| в полосе частот 1000 – 3000 МГц  (UR=50 дБ).

Режим:	50/50 Ом без согласования.

Корпус:	SMD 3,0x3,0x1,4 мм.

Обозначения:

AR	-	пульсации амплитуды;

BW1	-	полоса пропускания по уровню - 1 дБ;

BW3	-	полоса пропускания по уровню - 3 дБ;

BW40	-	полоса пропускания по уровню - 40 дБ;

F0 	-	средняя частота;

GDV	-	пульсации ГВЗ;

IL	-	вносимые потери;

UR	-	гарантированное затухание в полосе заграждения.

4.  Особенности монтажа

4.1.При хранении , монтаже и эксплуатации  изделия необходимо предпринять меры по защите от  статического электричества. Ручную пайку следует выполнять с браслетом, заземленным через сопротивление 1 МОм.

4.2. Изделие выполнено на пироэлектрическом материале .Допустимая скорость охлаждения и нагрева изделия при монтаже , хранении и эксплуатации не более 20(С в минуту. Максимальная температура нагрева при ручном монтаже изделия не более 210-220 (С.

4.3. Рекомендуемый температурный режим при автоматизированной  пайке

FP-668 2245B90 TB0880A ADD

22-03-11