|  | ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПОВЕРХНОСТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛНАХ (ПАВ) |
| --- | --- |

ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПАВ ФП-669 175,5B5 МГц

### 1. Основные электрические параметры фильтра  ФП-669 при 25 ОС

| Параметры | Е д. | Обозн. | Спецификация Мин. Макс. | Тип. ФП-669 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральная частота | МГц | F0 | - | 175,5 | 175,5 |
| Вносимые потери | дБ | IL | - | 6,0 | 1,3 |
| Полоса пропускания по уровню -1 дБ | МГц | BW1 | - | - | 3,9 |
| Полоса пропускания по уровню -3 дБ | МГц | BW3 | 4,0 | - | 5,0 |
| Полоса пропускания по уровню -40 дБ | МГц | BW40 | - | - | 8,8 |
| Неравномерность АЧХ в полосе частот (F0 ( 1,5 МГц ) | дБ | AR | - | 1,5 | 0,5 |
| Неравномерность ГВЗ на каждом интервале 0,2 МГц в полосе частот (F0 ( 1,5 МГц ) | нсек | GDV | - | 15 | 15 |
| Затухание в полосе заграждения От 50 до 160 МГц От 197 до 600 МГц От 191 до 197 МГц | дБ | UR | 40 40 45 | - - - | 44 44 50 |
| Рабочая температура | оС |  | - | - | 25 |
| Сопротивления генератора и нагрузки | Ом | RS/RL | 50/50 | 50/50 | 50/50 |
| Температурный коэффициент | ppm/ 0C | TCD | - | - | - |

2. Рекомендуемая схема включения фильтра ФП-669 175,5B5 МГц

в корпусе SMD 13,3x6,5x2,0 мм , KD-V99J63, KYOCERA, Япония

RS  =  RL  =  50  Ом

1. Вход: (g); выход: (a).

2. Особенности монтажа

Гарантированное затухание в широком интервале частот определяется не только избирательностью фильтра на ПАВ, но и электромагнитной наводкой со входа на выход в печатной плате потребителя. Поэтому топология печатной платы должна обеспечивать уровень электромагнитной наводки не хуже -(60-70) дБ.

Для этого входную и выходную "земли" платы целесообразно разделить: входные "земли" разместить на лицевой стороне платы, выходные - на обратной стороне платы или выполнить поперечный паз в металлизации, если входные и выходные "земли" размещены на одной стороне платы. При этом металлизацию на лицевой и обратной стороне платы следует соединить между собой через сквозные металлизированные отверстия или перемычки.

3. Измеренные  частотные  характеристики фильтра ФП-669 175,5B5 МГц

|S21|, dB

а

SWR

б

GDT, nsec

в

|S21|, dB

г

|S21|, dB

г

Измеренные частотные характеристики фильтра ФП-669 175,5B5 МГц:

а - |S21| АЧХ в полосе пропускания (F0 = 175,5 МГц; BW1 = 3,9 МГц; BW3 = 5,0 МГц; IL=1,25 дБ; AR = 1 дБ в полосе частот (F0  ( 1,5 МГц));

б - КСВН в полосе пропускания - (SWR = 1,3 в полосе частот (F0  ( 1,5 МГц));

в - ГВЗ в полосе пропускания - (GDV = 80 нсек в полосе частот (F0  ( 1,5 МГц));

г - |S21| в полосе частот 125,5 – 225,5 МГц ( BW40 = 8,8 МГц; UR=45 дБ);

д - |S21|  в полосе частот 40 – 440 МГц.

Режим:	50/50 Ом без согласования.

Корпус:	SMD 13,3x6,5x2,0 mm.

Температурный коэффициент частоты ТКЧ= - ppm/0C .

Обозначения:

AR	-	пульсации амплитуды;

BW1	-	полоса пропускания по уровню - 1 дБ;

BW3	-	полоса пропускания по уровню - 3 дБ;

BW40	-	полоса пропускания по уровню - 40 дБ;

F0 	-	средняя частота;

GDV	-	пульсации ГВЗ;

IL	-	вносимые потери;

UR	-	гарантированное затухание в полосе заграждения.

4.Особенности монтажа

4.1.При хранении , монтаже и эксплуатации  изделия необходимо предпринять меры по защите от  статического электричества. Ручную пайку следует выполнять с браслетом, заземленным через сопротивление 1 МОм.

4.2. Изделие выполнено на пироэлектрическом материале .Допустимая скорость охлаждения и нагрева изделия при монтаже , хранении и эксплуатации не более 20(С в минуту. Максимальная температура нагрева при ручном монтаже изделия не более 210-220 (С.

4.3. Рекомендуемый температурный режим при автоматизированной  пайке

FP-669 175,5B5 ADD

23-03-11